Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД со всеми видами благоустройства, кроме

централизованного горячего водоснабжения )	          01.07.2014

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | 50-250 | 0,3-0,7 |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в чердачных и подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-250 | 0,5-2,0 |
| 3. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 150-200 | 2,5-4 |
| 4. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-3 | 1400-1550 | 3,0-6,0 |
| 5. | Модернизация тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 0-3 | 2000-2100 | 3,5-6,5 |
| 6. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока эсплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-7 | 1380-1450 | 1,5-3,0 |
| 7. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) повышение температурного комфорта в помещениях; 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| 8. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| Система электроснабжения |
| 9 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 10. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 11 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 12. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 13. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 14. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 15. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 16. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 17. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 18. | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 19. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервиcная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-15 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | 0,5-1,0 |
| 20. | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 21. | Утепление потолка подвала | 1) уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 2,0 |
| 22 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 23 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

ПРИЛОЖЕНИЕ

К перечню мероприятий

по энергосбережению

| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ул Аккумуляторная д 7 | 1963 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2 | ул Аккумуляторная д 9 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул Альпийская д 14 | 1931 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул Амбулаторная д 12 | 1972 | 2 | 1 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ул Васильева д 13 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул Гагарина д 11 | 1958 | 2 | 2 | 13 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул Гагарина д 13 | 1958 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | пер Гастелло д 4 | 1952 | 2 | 2 | 13 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 9 | пер Гастелло д 6 | 1947 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 10 | ул Горького д 4 | 1944 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 11 | ул Горького д 6 | 1940 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 12 | ул Горького д 8 | 1930 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 13 | ул Горького д 9 | 1926 | 1 | 0 | 14 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Горького д 10 | 1960 | 4 | 3 | 28 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Горького д 11 | 1929 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Горького д 13 | 1929 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Горького д 15 | 1929 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Горького д 24 | 1961 | 3 | 3 | 24 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Горького д 26 | 1962 | 4 | 2 | 28 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Горького д 28 | 1964 | 4 | 3 | 36 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Горького д 29 | 1940 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | ул Горького д 31 | 1940 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Горького д 33 | 1940 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | ул Горького д 35 | 1917 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | ул Горького д 37 | 1940 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | ул Горького д 39 | 1948 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | ул Горького д 41 | 1949 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 28 | ул Горького д 47 | 1934 | 2 | 3 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 29 | ул Горького д 49 | 1934 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 30 | ул Горького д 51 | 1934 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 31 | ул Дальневосточная д 25 | 1980 | 4 | 2 | 30 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 32 | ул Дальневосточная д 27 | 1968 | 4 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 33 | ул Зварыгина д 1 | 1959 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 34 | ул Зварыгина д 80 | 1961 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 35 | ул Земцова д 7 | 1959 | 2 | 1 | 7 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ул Иртышская д 11 | 1977 | 2 | 2 | 16 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул Иртышская д 13 | 1973 | 2 | 2 | 16 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул Калинина д 1 | 1952 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 39 | ул Калинина д 4 | 1950 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 40 | ул Калинина д 8 | 1951 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 41 | ул Калинина д 10 | 1950 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 42 | ул Калинина д 12 | 1951 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 43 | плщ Кирова д 1 | 1950 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 44 | плщ Кирова д 3 | 1950 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 45 | пр Кирова д 2 | 1950 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | пр Кирова д 3 | 1949 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 47 | пр Кирова д 5 | 1949 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | пр Кирова д 7 | 1931 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 49 | пр Кирова д 9 | 1952 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | пр Кирова д 11 | 1952 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 51 | пр Кирова д 16 | 1952 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 52 | пр Кирова д 18 | 1951 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 53 | пр Кирова д 20 | 1951 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 54 | ул Кольцова д 5 | 1953 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 55 | ул Кольцова д 6 | 1953 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 56 | пер Комбайнеров д 3 | 1936 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 57 | пер Комбайнеров д 3/а | 1972 | 2 | 2 | 12 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 58 | ул Коммунистическая д 3 | 1961 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 59 | ул Коммунистическая д 4 | 1917 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 60 | ул Коммунистическая д 5 | 1950 | 2 | 1 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | ул Коммунистическая д 8 | 1917 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 62 | ул Коммунистическая д 15 | 1918 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Коростылева д 11 | 1953 | 2 | 2 | 10 | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 64 | ул Коростылева д 12 | 1952 | 2 | 2 | 11 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 65 | ул Коростылева д 13 | 1953 | 2 | 2 | 9 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 66 | пер Крупина д 20 | 1960 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 67 | ул Кутузова д 1 | 1956 | 2 | 2 | 15 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 68 | ул Кутузова д 3 | 1956 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 69 | ул Кутузова д 4 | 1955 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 70 | ул Кутузова д 5 | 1956 | 2 | 2 | 14 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 71 | ул Кутузова д 6 | 1959 | 2 | 3 | 18 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 72 | ул Кутузова д 7 | 1956 | 2 | 2 | 15 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 73 | ул Кутузова д 9 | 1953 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 74 | ул Кутузова д 12 | 1947 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 75 | ул Левитана д 30 | 1964 | 4 | 2 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 76 | ул Левитана д 34 | 1974 | 5 | 6 | 98 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ул Левитана д 42 | 1966 | 4 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 78 | пр Ленина д 17 | 1961 | 3 | 3 | 29 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 79 | пр Ленина д 19 | 1949 | 3 | 2 | 15 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 80 | пр Ленина д 21 | 1952 | 3 | 3 | 27 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 81 | пр Ленина д 25 | 1949 | 2 | 2 | 15 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 82 | пр Ленина д 26 | 1960 | 3 | 3 | 20 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 83 | пр Ленина д 33 | 1963 | 3 | 3 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | пр Ленина д 43 | 1962 | 3 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 85 | пр Ленина д 47 | 1961 | 3 | 3 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 86 | пр Ленина д 49 | 1961 | 3 | 3 | 34 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | пр Ленина д 56 | 1962 | 3 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 88 | пр Ленина д 72 | 1960 | 2 | 2 | 11 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 89 | ул Ленина д 3/а | 1954 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 90 | ул Ленина д 5 | 1917 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 91 | ул Ленина д 11 | 1930 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 92 | ул Ленина д 13 | 1929 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | ул Ленина д 15 | 1929 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 94 | ул Ленина д 22 | 1924 | 1 | 0 | 7 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 95 | ул Ленина д 24 | 1924 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 96 | ул Ленина д 28 | 1916 | 1 | 0 | 6 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 97 | ул Ленская д 7 | 1965 | 4 | 2 | 32 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 98 | ул Ленская д 9 | 1967 | 4 | 2 | 32 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 99 | ул Ленская д 11 | 1965 | 4 | 2 | 31 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 100 | пер Ленский д 1 | 1961 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 101 | пер Ленский д 2 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | пер Ленский д 3 | 1964 | 4 | 2 | 30 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | пер Ленский д 4 | 1963 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 104 | пер Ленский д 5 | 1960 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | пер Ленский д 6 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 106 | ул Менделеева д 1 | 1957 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 107 | ул Менделеева д 3 | 1956 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 108 | ул Менделеева д 4 | 1956 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 109 | ул Менделеева д 7 | 1960 | 2 | 3 | 12 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 110 | ул Менделеева д 9 | 1956 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 111 | ул Менделеева д 12 | 1951 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 112 | ул Менделеева д 15 | 1960 | 4 | 2 | 26 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 113 | ул Менделеева д 18 | 1960 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 114 | ул Менделеева д 19 | 1962 | 4 | 2 | 32 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 115 | ул Менделеева д 20 | 1961 | 3 | 2 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 116 | ул Менделеева д 21 | 1970 | 5 | 4 | 70 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 117 | ул Менделеева д 22 | 1961 | 3 | 2 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 118 | ул Менделеева д 23 | 1961 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | ул Мусохранова д 12 | 1951 | 2 | 1 | 10 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 120 | ул Новокировский проезд д 2 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 121 | ул Новокировский проезд д 8 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 122 | ул Новокировский проезд д 9 | 1950 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 123 | ул Новокировский проезд д 9/а | 1950 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 124 | ул Новокировский проезд д 10 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 125 | ул Новокировский проезд д 12 | 1959 | 2 | 2 | 11 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 126 | ул Новокировский проезд д 15 | 1960 | 3 | 3 | 36 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 127 | ул Новокировский проезд д 17 | 1960 | 3 | 3 | 36 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 128 | ул Новокировский проезд д 19 | 1960 | 3 | 4 | 30 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 129 | ул Партизанская д 40 | 1950 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 130 | ул Партизанская д 42 | 1958 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 131 | ул Партизанская д 44 | 1958 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 132 | ул Пирогова д 1 | 1961 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 133 | ул Пос. 1 Строительный д 6 | 1960 | 1 | 0 | 4 | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 134 | ул Пос. 1 Строительный д 34 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 135 | ул Пос. 1 Строительный д 37 | 1960 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 136 | ул Пос. Строительный д 7 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 137 | ул Пос. Строительный д 11 | 1978 | 1 | 0 | 6 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 138 | ул Пос. Строительный д 12 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 139 | ул Пос. Строительный д 13 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | ул Пос. Строительный д 16 | 1978 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 141 | ул Пос. Строительный д 17 | 1978 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 142 | ул Пос. Строительный д 18 | 1978 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 143 | ул Пос. Строительный д 19 | 1978 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 144 | ул Пос. Строительный д 20 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 145 | ул Пос. Строительный д 23 | 1978 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 146 | ул Пос. Строительный д 24 | 1979 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 147 | ул Пос. Строительный д 25 | 1978 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 148 | ул Пос. Строительный д 25/а | 1991 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 149 | ул Пос. Строительный д 26 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 150 | ул Пос. Строительный д 27 | 1978 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 151 | ул Пос. Строительный д 31 | 1978 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 152 | ул Пос. Строительный д 33 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 153 | ул Пос. Строительный д 35 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 154 | ул Пос. Строительный д 36 | 1978 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 155 | ул Пос. Строительный д 39 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 156 | ул Пос. Строительный д 40 | 1979 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 157 | ул Пос. Строительный д 41 | 1986 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 158 | ул Пос. Строительный д 42 | 1979 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 159 | ул Пос. Строительный д 43 | 1979 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 160 | ул Пос. Строительный д 44 | 1978 | 1 | 0 | 4 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 161 | ул Пос. Строительный д 45 | 1978 | 1 | 0 | 5 | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 162 | ул Пос. Строительный д 51 | 1978 | 1 | 0 | 3 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 163 | ул Пушкина д 52 | 1930 | 2 | 3 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 164 | ул Пушкина д 58 | 1930 | 1 | 0 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 165 | ул Пушкина д 66 | 1928 | 2 | 3 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 166 | ул Пушкина д 74 | 1930 | 2 | 3 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 167 | ул Пушкина д 78 | 1928 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 168 | ул Пушкина д 84 | 1928 | 2 | 3 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 169 | ул Рубинштейна д 4 | 1961 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 170 | ул Рубинштейна д 7 | 1948 | 2 | 1 | 36 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 171 | ул Рубинштейна д 9 | 1963 | 4 | 2 | 26 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 172 | ул Рубинштейна д 11 | 1963 | 4 | 2 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 173 | пер Рядовой д 3 | 1935 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 174 | пер Рядовой д 4 | 1950 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 175 | пер Рядовой д 5 | 1929 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 176 | пер Рядовой д 8 | 1943 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 177 | пер Рядовой д 11 | 1943 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 178 | ул Рязанская д 39 | 1980 | 4 | 2 | 18 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 179 | ул Рязанская д 41 | 1983 | 5 | 4 | 39 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | ул Рязанская д 41/а | 1981 | 4 | 2 | 24 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 181 | ул Рязанская д 43 | 1985 | 5 | 4 | 40 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | ул Рязанская д 43/а | 1968 | 4 | 2 | 28 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 183 | ул Спасстанция д 4 | 1989 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | ул Спасстанция д 4/а | 1990 | 3 | 1 | 12 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | ул Спасстанция д 8 | 1934 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 186 | ул Спасстанция д 14 | 1934 | 3 | 4 | 27 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 187 | ул Спасстанция д 16 | 1934 | 2 | 4 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 188 | ул Спасстанция д 18 | 1953 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 189 | ул Спасстанция д 20 | 1934 | 2 | 4 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 190 | ул Спасстанция д 22 | 1953 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 191 | ул Спасстанция д 24 | 1934 | 2 | 4 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 192 | ул Спасстанция д 26 | 1953 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 193 | ул Суворова д 215 | 1958 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 194 | ул Суворова д 234 | 1960 | 2 | 2 | 8 | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 195 | ул Суворова д 236 | 1958 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 196 | ул Суворова д 236/а | 1958 | 2 | 2 | 10 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 197 | ул Суворова д 270 | 1969 | 5 | 4 | 68 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 198 | ул Телефонная д 15/в | 1979 | 3 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | ул Толбухина д 28 | 1962 | 2 | 3 | 11 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 200 | ул Толбухина д 28/а | 1956 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 201 | ул Толбухина д 32 | 1963 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 202 | ул Толбухина д 37 | 1956 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 203 | ул Толбухина д 43/а | 1967 | 5 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 204 | пер Трестовский д 3 | 1962 | 3 | 2 | 20 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 205 | пер Трестовский д 7 | 1961 | 3 | 2 | 24 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 206 | пер Трестовский д 9 | 1961 | 3 | 2 | 25 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 207 | ул Туснолобовой д 4 | 1959 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 208 | ул Туснолобовой д 6/а | 1925 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 209 | ул Туснолобовой д 7 | 1959 | 1 | 0 | 2 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 210 | ул Туснолобовой д 8/а | 1925 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 211 | ул Туснолобовой д 12/а | 1952 | 2 | 2 | 14 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 212 | ул Туснолобовой д 14/а | 1953 | 2 | 2 | 14 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 213 | ул Узловая д 1 | 1973 | 2 | 2 | 15 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 214 | ул Узловая д 3 | 1990 | 2 | 2 | 16 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | пер Центральный д 1 | 1949 | 2 | 3 | 14 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | ул Чекмарева д 2 | 1931 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 217 | ул Чекмарева д 4 | 1928 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 218 | ул Чекмарева д 28/а | 1967 | 5 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 219 | ул Чекмарева д 30 | 1962 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 220 | ул Чекмарева д 32 | 1962 | 2 | 2 | 15 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 221 | ул Чекмарева д 34 | 1961 | 2 | 2 | 16 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 222 | ул Чекмарева д 36 | 1960 | 2 | 2 | 12 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 223 | пр Шахтеров д 48 | 1980 | 4 | 3 | 40 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 224 | пр Шахтеров д 48/а | 1965 | 4 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 225 | пр Шахтеров д 48/б | 1972 | 4 | 2 | 32 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 226 | пр Шахтеров д 50 | 1980 | 4 | 3 | 44 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 227 | пр Шахтеров д 50/а | 1964 | 3 | 2 | 24 | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | ул Шилина д 2 | 1953 | 2 | 2 | 34 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 229 | ул Шилина д 3 | 1957 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 230 | ул Шилина д 5 | 1957 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 231 | ул Шилина д 6 | 1981 | 3 | 1 | 31 | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | ул Шилина д 7 | 1957 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 233 | ул Шилина д 13 | 1951 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 234 | ул Шилина д 15 | 1951 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 235 | ул Шилина д 17 | 1959 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 236 | ул Шилина д 19 | 1931 | 2 | 2 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 237 | ул Шилина д 21 | 1959 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 238 | ул Шишлянникова д 5/а | 1961 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 239 | ул Шишлянникова д 9 | 1954 | 2 | 1 | 8 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 240 | ул Энгельса д 10 | 1947 | 3 | 2 | 17 | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |