Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( неблагоустроенный жилой фонд )

01.07.2014

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеновые конструкции |
| 1 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 2 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 3 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 4 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

ПРИЛОЖЕНИЕ

К перечню мероприятий

по энергосбережению

| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | пер 1-й Советский д 8 | 1921 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 2 | ул 10 Лет Октября д 34 | 1906 | 2 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул 10 Лет Октября д 62 | 1925 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул 8 Марта д 94 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 5 | ул Абрамцева д 6 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул Абрамцева д 8 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул Абрамцева д 9 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | ул Абрамцева д 10 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9 | ул Альпийская д 4 | 1931 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 10 | ул Альпийская д 13 | 1931 | 1 | - | 11 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 11 | ул Альпийская д 15 | 1939 | 1 | - | 11 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 12 | ул Апрельская д 61 | 1920 | 2 | 1 | 5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 13 | ул Арктическая д 3 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Арктическая д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Арктическая д 11 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Арктическая д 13 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Арктическая д 16 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Арктическая д 19 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Арктическая д 20 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Арктическая д 22 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Арктическая д 24 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | ул Арктическая д 28 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Арктическая д 29 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | ул Арктическая д 30 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | ул Арктическая д 32 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | ул Арктическая д 33 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | пер Арктический д 1 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 28 | пер Арктический д 2 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | пер Арктический д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 30 | рзд Байкаимский д 1 | 1987 | 2 | 2 | 8 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 31 | рзд Байкаимский д 3 | 1948 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 32 | рзд Байкаимский д 5 | 1982 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 33 | рзд Байкаимский д 7 | 1915 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 34 | рзд Байкаимский д 9 | 1915 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 35 | рзд Байкаимский д 17 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 36 | ул Бестужева д 39 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 37 | ул Бестужева д 43 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 38 | ул Бестужева д 53 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 39 | пер Ватутина д 70 | 1940 | 1 | - | 13 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 40 | ул Вахрушева д 34 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | ул Верещагина д 39 | 1958 | 1 | - | 15 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 42 | пер Водопьянова д 8 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | ул Вокзальная д 24 | 1914 | 1 | - | 7 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 44 | ул Вокзальная д 26 | 1914 | 1 | - | 8 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 45 | ул Выборная д 6 | 1934 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | ул Выборная д 10 | 1954 | 1 | - | 12 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 47 | ул Выборная д 47 | 1950 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | ул Выборная д 49 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 49 | ул Выборная д 53 | 1930 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | пер Гидравлический д 2 | 1962 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 51 | пер Гидравлический д 3 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 52 | ул Гончарова д 12 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 53 | ул Горняцкая д 87 | 1954 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 54 | ул Гризодубовой д 22 | 1985 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 55 | ул Дальневосточная д 7 | 1960 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 56 | ул Дальневосточная д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 57 | ул Дальневосточная д 9/а | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 58 | ул Дальневосточная д 11 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 59 | ул Дальневосточная д 13 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 60 | ул Дальневосточная д 17 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | ул Дальневосточная д 19 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 62 | ул Декабрьская д 5 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Декабрьская д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 64 | ул Декабрьская д 7 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 65 | ул Декабрьская д 11 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 66 | ул Декабрьская д 13 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 67 | ул Декабрьская д 14 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 68 | ул Декабрьская д 16 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 69 | ул Декабрьская д 18 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 70 | ул Декабрьская д 20 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 71 | ул Декабрьская д 22 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 72 | ул Декабрьская д 24 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 73 | ул Декабрьская д 26 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 74 | ул Декабрьская д 28 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 75 | ул Декабрьская д 35 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 76 | ул Декабрьская д 37 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 77 | ул Декабрьская д 39 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 78 | ул Декабрьская д 43 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 79 | ул Декабрьская д 45 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 80 | ул Декабрьская д 47 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 81 | ул Декабрьская д 49 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 82 | пер Декабрьский д 3 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 83 | пер Декабрьский д 5 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 84 | пер Декабрьский д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 85 | ул Дорожная д 1 | 1982 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 86 | ул Дорожная д 5 | 1985 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | ул Дорожная д 7 | 1991 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 88 | пер Зенитный д 4 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 89 | пер Зенитный д 5 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 90 | пер Зенитный д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 91 | пер Зенитный д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 92 | пер Зенитный д 10 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | ул Казарма 193 км д 3 | 1959 | 1 | - | 5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 94 | ул Камчатская д 2 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 95 | ул Каширская д 1 | 1971 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 96 | пр Кирова д 76 | 1916 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 97 | ул Киселева д 25 | 1950 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 98 | ул Киселева д 30 | 1946 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 99 | пер Клубный д 8 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 100 | пер Кольцова д 19 | 1960 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 101 | пер Кольцова д 20 | 1940 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | ул Кольцова д 2 | 1950 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | ул Кольцова д 38 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 104 | ул Комсомольская д 6 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | ул Комсомольская д 8 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 106 | ул Коростылева д 10 | 1988 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 107 | ул Красноярская д 1 | 1948 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 108 | ул Крупина д 85 | 1957 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 109 | ул Крупина д 87 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 110 | ул Кузбасская д 107 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 111 | ул Кузбасская д 109 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 112 | ул Кузбасская д 113 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 113 | ул Кузбасская д 115 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 114 | ул Кузбасская д 119 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 115 | ул Кузбасская д 123 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 116 | ул Куйбышева д 103 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 117 | ул Куйбышева д 105 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 118 | ул Курганская д 7 | 1959 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 119 | ул Курганская д 9 | 1959 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 120 | ул Ленина д 52 | 1916 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 121 | ул Ленина д 54 | 1916 | 1 | - | 5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 122 | ул Летняя д 39 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 123 | ул Линейная д 3 | 1933 | 1 | - | 5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 124 | ул Лунная д 41 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 125 | ул Лунная д 43 | 1950 | 1 | - | 22 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 126 | ул Лунная д 47 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 127 | ул Лунная д 53 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 128 | ул Лунная д 55 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 129 | ул Лунная д 59 | 1942 | 1 | - | 12 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 130 | ул Лунная д 61 | 1942 | 1 | - | 12 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 131 | ул Марсовая д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 132 | ул Марсовая д 8 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 133 | пер Марсовый д 1 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 134 | пер Марсовый д 2 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 135 | пер Марсовый д 4 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 136 | пер Марсовый д 16 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 137 | ул Мичурина д 2 | 1956 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 138 | ул Мичурина д 4 | 1956 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 139 | ул Мичурина д 24 | 1954 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 140 | ул Невельского д 3 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 141 | ул Невельского д 18 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 142 | ул Невельского д 20 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 143 | ул Невельского д 22 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 144 | ул Невельского д 32 | 1970 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 145 | ул Невельского д 39 | 1970 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 146 | ул Нефтебаза д 2 | 1951 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 147 | ул Никитинская д 14 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 148 | ул Никитинская д 34 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 149 | ул Никитинская д 58 | 1960 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 150 | ул Патриотов д 21 | 1939 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 151 | ул Пестеля д 14 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 152 | пер Подснежный д 2 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 153 | пер Подснежный д 8 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 154 | пер Подснежный д 17 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | ул Пологая д 1 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 156 | ул Пологая д 7 | 1961 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 157 | пер Пологий д 2 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 158 | пер Пологий д 4 | 1960 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 159 | пер Пологий д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 160 | пер Пологий д 7 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 161 | пер Пологий д 8 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 162 | пер Пологий д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 163 | пер Пологий д 10 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 164 | пер Пологий д 11 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 165 | ул Пос. 1 Строительный д 39 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 166 | ул Пос. Строительный д 4/а | 1987 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 167 | ул Пос. Строительный д 34 | 1978 | 1 | - | 4 | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 168 | ул Поселковая д 3 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 169 | ул Поселковая д 7 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 170 | ул Поселковая д 9 | 1961 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 171 | ул Поселковая д 19 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 172 | ул Поселковая д 21 | 1961 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 173 | ул Поселковая д 25 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 174 | ул Поселковая д 27 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 175 | ул Почтовая д 19 | 1926 | 1 | - | 7 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 176 | ул Профсоюзная д 3 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 177 | ул Профсоюзная д 4 | 1948 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 178 | ул Профсоюзная д 7 | 1949 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 179 | ул Профсоюзная д 12 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 180 | ул Профсоюзная д 14 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 181 | ул Профсоюзная д 16 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 182 | ул Профсоюзная д 18 | 1949 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 183 | ул Профсоюзная д 23 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 184 | ул Профсоюзная д 25 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 185 | ул Профсоюзная д 29 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 186 | пер Разведочный д 38 | 1962 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 187 | ул Разминовка д 1 | 1990 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 188 | ул Разминовка д 32 | 1940 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 189 | ул Реактивная д 25 | 1952 | 1 | - | 13 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 190 | ул Реактивная д 28 | 1948 | 1 | - | 11 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 191 | ул Рылеева д 32 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 192 | ул Рылеева д 34 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 193 | ул Рылеева д 38 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 194 | ул Рязанская д 10 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 195 | ул Рязанская д 12 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 196 | ул Рязанская д 28 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 197 | ул Рязанская д 34 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 198 | ул Садовая д 143 | 1959 | 1 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 199 | ул Селекционная д 4 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 200 | ул Селекционная д 8 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 201 | ул Селекционная д 17 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 202 | ул Селекционная д 21 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 203 | ул Селекционная д 25 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 204 | ул Селекционная д 27 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 205 | ул Селекционная д 28 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 206 | ул Селекционная д 30 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 207 | ул Селекционная д 32 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 208 | ул Селекционная д 34 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 209 | пер Селекционный д 4 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 210 | пер Селекционный д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 211 | пер Селекционный д 10 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 212 | ул Советская д 2/в | 1960 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 213 | ул Советская д 2/к | 1932 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 214 | ул Советская д 104 | 1925 | 2 | - | 5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 215 | ул Советская д 119 | 1933 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 216 | пер Совнархозный д 3 | 1947 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 217 | пер Строгановский д 27 | 1960 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 218 | пер Строгановский д 29 | 1952 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 219 | пер Сурикова д 4 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 220 | пер Сурикова д 6 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 221 | ул Сурикова д 28 | 1959 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 222 | ул Сурикова д 30 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 223 | ул Сурикова д 32 | 1959 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 224 | ул Сурикова д 34 | 1962 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 225 | ул Сурикова д 35 | 1957 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 226 | ул Сурикова д 36 | 1959 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 227 | ул Сурикова д 36/а | 1959 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 228 | ул Сурикова д 38 | 1962 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 229 | ул Сухова д 9 | 1925 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 230 | ул Сухова д 11 | 1921 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 231 | ул Сухова д 30 | 1916 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 232 | ул Театральная д 19 | 1924 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 233 | ул Театральная д 31 | 1920 | 2 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 234 | ул Театральная д 36 | 1927 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 235 | ул Телевизионная д 4 | 1960 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 236 | ул Телевизионная д 5 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 237 | ул Телевизионная д 6 | 1962 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 238 | ул Телевизионная д 8 | 1960 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 239 | ул Телевизионная д 10 | 1961 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 240 | ул Телефонная д 2 | 1957 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 241 | ул Телефонная д 4 | 1957 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 242 | ул Телефонная д 22 | 1957 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 243 | ул Топкинская д 104 | 1949 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 244 | ул Топкинская д 116 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 245 | ул Топкинская д 117 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 246 | ул Топкинская д 119 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 247 | ул Топкинская д 120 | 1940 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 248 | ул Топкинская д 122 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 249 | ул Топкинская д 127 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 250 | ул Топкинская д 129 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 251 | ул Топкинская д 130 | 1949 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 252 | ул Топкинская д 131 | 1958 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 253 | ул Топкинская д 133 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 254 | ул Топкинская д 138 | 1948 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 255 | ул Топкинская д 140 | 1948 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 256 | ул Топкинская д 142 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 257 | пер Топографический д 1 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 258 | пер Топографический д 3 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 259 | пер Топографический д 5 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 260 | пер Топографический д 6 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 261 | пер Топографический д 9 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 262 | пер Топографический д 10 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 263 | пер Топографический д 11 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 264 | пер Топографический д 12 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 265 | пер Топографический д 19 | 1961 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 266 | ул Тополиная д 1 | 1983 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 267 | ул Фадеева д 3 | 1950 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 268 | ул Фадеева д 5 | 1950 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 269 | ул Фадеева д 15 | 1958 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 270 | ул Фадеева д 21 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 271 | ул Фадеева д 23 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 272 | ул Фадеева д 25 | 1958 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 273 | ул Фадеева д 27 | 1959 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 274 | ул Фадеева д 31 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 275 | пер Целинный д 5 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 276 | пер Центральный д 6 | 1961 | 1 | - | 14 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 277 | ул Чепелевская д 13 | 1926 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 278 | ул Чепелевская д 25 | 1916 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 279 | ул Чепелевская д 52 | 1930 | 2 | - | 6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 280 | пр Шахтеров д 3 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 281 | пр Шахтеров д 5 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 282 | пр Шахтеров д 7 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 283 | пр Шахтеров д 23 | 1968 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 284 | пр Шахтеров д 25 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 285 | пр Шахтеров д 28 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 286 | пр Шахтеров д 29 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 287 | пр Шахтеров д 31 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 288 | пр Шахтеров д 32 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 289 | пр Шахтеров д 38 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 290 | пр Шахтеров д 40 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 291 | пр Шахтеров д 44 | 1960 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 292 | ул Шелковичная д 60 | 1910 | 2 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 293 | ул Широкая д 11 | 1967 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 294 | ул Широкая д 20 | 1949 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 295 | ул Школьная д 100 | 1973 | 1 | - | 8 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 296 | пер Щегловский д 29 | 1926 | 1 | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 297 | ул Якутская д 1 | 1958 | 1 | - | 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 298 | ул Якутская д 3 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 299 | ул Якутская д 4 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 300 | ул Якутская д 5 | 1958 | 1 | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |