Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД со всеми видами благоустройства, кроме

централизованного горячего водоснабжения )	          01.01.2020

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | 50-250 | 0,3-0,7 |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в чердачных и подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-250 | 0,5-2,0 |
| 3. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 350-400 | 2,5-4 |
| 4. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-3 | 1400-1550 | 3,0-6,0 |
| 5. | Модернизация тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 0-3 | 2000-2100 | 3,5-6,5 |
| 6. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока эсплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-7 | 1380-1450 | 1,5-3,0 |
| 7. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) повышение температурного комфорта в помещениях; 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| 8. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| Система электроснабжения |
| 9 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 10. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 11 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 12. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 13. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 14. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 15. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 16. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 17. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 18. | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 19. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервиcная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-15 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | 0,5-1,0 |
| 20. | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 21. | Утепление потолка подвала | 1) уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 2,0 |
| 22 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 23 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

ПРИЛОЖЕНИЕ  к перечню мероприятий по энергосбережению

| № Наименование объекта год ввода в экспл. Этажность Число подъездов кол-во кварт. всего Подвал (нар. обмер) Чердаки Благоустройство полезной площади (кв.м) Откр.эл/проводка Водопров Канализация Центр. Отопление Горяч. Водоснаб. Гор.в. в отоп. сезон Ванна Электропечь Газ Лифт Выгр. Яма Помоная яма Кухон. очаг Мусоропровод 1 ул Аккумуляторная д 7 1963 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 2 ул Аккумуляторная д 9 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 3 ул Васильева д 13 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 4 ул Гагарина д 11 1958 2 2 13 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 5 ул Гагарина д 13 1958 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 6 ул Горького д 4 1944 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 7 ул Горького д 10 1960 4 3 28 656,4 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 8 ул Горького д 24 1961 3 3 24 528,1 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 9 ул Горького д 26 1962 4 2 28 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 10 ул Горького д 28 1964 4 3 36 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 11 ул Горького д 39 1948 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 12 ул Горького д 41 1949 2 1 9 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 13 ул Горького д 47 1934 2 3 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 14 ул Горького д 51 1934 2 2 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 15 ул Дальневосточная д 25 1980 4 2 30 441,2 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 16 ул Дальневосточная д 27 1968 4 2 32 452,3 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 17 ул Зварыгина д 1 1959 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 18 ул Зварыгина д 80 1961 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 19 ул Земцова д 7 1959 2 1 7 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 20 ул Иртышская д 11 1977 2 2 16 532,1 0,0 + + + - - + - + - - - - - - 21 ул Иртышская д 13 1973 2 2 16 511,4 0,0 + + + - - + - + - - - - - - 22 пр Кирова д 3 1949 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 23 пр Кирова д 9 1952 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 24 пр Кирова д 11 1952 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 25 пер Комбайнеров д 3 1936 2 2 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 26 пер Комбайнеров д 3/а 1972 2 2 12 511,4 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 27 ул Коммунистическая д 5 1950 2 1 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 28 пер Крупина д 20 1960 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 29 ул Левитана д 30 1964 4 2 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 30 ул Левитана д 34 1974 5 6 98 1235,6 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 31 ул Левитана д 42 1966 4 2 32 452,6 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 32 пр Ленина д 17 1961 3 3 27 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 33 пр Ленина д 19 1949 3 2 15 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 34 пр Ленина д 21 1952 3 3 27 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 35 пр Ленина д 25 1949 2 2 15 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 36 пр Ленина д 26 1960 3 3 19 835,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 37 пр Ленина д 33 1963 3 3 24 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 38 пр Ленина д 43 1962 3 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 39 пр Ленина д 47 1961 3 3 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 40 пр Ленина д 49 1961 3 3 33 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 41 пр Ленина д 56 1962 3 2 33 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 42 пр Ленина д 72 1960 2 2 11 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 43 ул Ленина д 3/а 1954 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 44 ул Ленская д 7 1965 4 2 32 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 45 ул Ленская д 9 1967 4 2 32 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 46 ул Ленская д 11 1965 4 2 31 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 47 пер Ленский д 1 1961 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 48 пер Ленский д 2 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 49 пер Ленский д 3 1964 4 2 30 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 50 пер Ленский д 4 1963 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 51 пер Ленский д 5 1960 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 52 пер Ленский д 6 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 53 ул Менделеева д 1 1957 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 54 ул Менделеева д 3 1956 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 55 ул Менделеева д 4 1956 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 56 ул Менделеева д 7 1960 2 3 12 957,9 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 57 ул Менделеева д 9 1956 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 58 ул Менделеева д 12 1951 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 59 ул Менделеева д 15 1960 4 2 26 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 60 ул Менделеева д 18 1960 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 61 ул Менделеева д 19 1962 4 2 32 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 62 ул Менделеева д 20 1961 3 2 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 63 ул Менделеева д 21 1970 5 4 70 941,7 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 64 ул Менделеева д 22 1961 3 2 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 65 ул Менделеева д 23 1961 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 66 ул Мусохранова д 12 1951 2 1 10 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 67 ул Новокировский проезд д 2 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 68 ул Новокировский проезд д 8 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 69 ул Новокировский проезд д 9 1950 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 70 ул Новокировский проезд д 9/а 1950 2 2 8 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 71 ул Новокировский проезд д 10 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 72 ул Новокировский проезд д 15 1960 3 3 36 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 73 ул Новокировский проезд д 17 1960 3 3 36 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 74 ул Новокировский проезд д 19 1960 3 4 30 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 75 ул Пирогова д 1 1961 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - - - - - + - + - - 76 ул Пушкина д 52 1930 2 3 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - + 77 ул Пушкина д 66 1928 2 3 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 78 ул Пушкина д 74 1930 2 3 13 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 79 ул Пушкина д 84 1928 2 3 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 80 ул Рубинштейна д 7 1948 2 1 37 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 81 ул Рубинштейна д 9 1963 4 2 29 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 82 ул Рубинштейна д 11 1963 4 2 25 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 83 пер Рядовой д 4 1950 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 84 пер Рядовой д 8 1943 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 85 пер Рядовой д 11 1943 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 86 ул Рязанская д 39 1980 4 2 18 441,6 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 87 ул Рязанская д 41 1983 5 4 40 722,9 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 88 ул Рязанская д 41/а 1981 4 2 24 450,2 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 89 ул Рязанская д 43 1985 5 4 40 725,4 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 90 ул Рязанская д 43/а 1980 4 2 28 450,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 91 ул Спасстанция д 4 1989 2 1 8 377,3 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 92 ул Спасстанция д 4/а 1990 3 1 12 396,5 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 93 ул Спасстанция д 8 1934 2 2 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 94 ул Спасстанция д 14 1934 3 4 27 528,9 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 95 ул Спасстанция д 16 1934 2 4 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 96 ул Спасстанция д 18 1953 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 97 ул Спасстанция д 20 1934 2 4 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 98 ул Спасстанция д 22 1953 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 99 ул Спасстанция д 24 1934 2 4 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 100 ул Спасстанция д 26 1953 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 101 ул Суворова д 270 1969 5 4 68 563,8 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 102 ул Телефонная д 15/в 1979 3 2 12 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 103 ул Толбухина д 28 1962 2 3 11 980,7 859,0 + + + - - + - - - - - + - - 104 ул Толбухина д 28/а 1956 2 1 8 0,0 312,3 + + + - - + - - - - - + - - 105 ул Толбухина д 32 1963 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 106 ул Толбухина д 37 1956 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 107 ул Толбухина д 43/а 1967 5 2 32 503,7 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 108 пер Трестовский д 3 1962 3 2 20 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 109 пер Трестовский д 7 1961 3 2 24 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 110 пер Трестовский д 9 1961 3 2 25 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 111 ул Узловая д 1 1973 2 2 15 514,6 0,0 + + + - - + - + - - - - - - 112 ул Узловая д 3 1990 2 2 16 600,2 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 113 пер Центральный д 1 1949 2 3 14 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 114 ул Чекмарева д 28/а 1967 5 2 32 508,5 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 115 ул Чекмарева д 30 1962 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 116 ул Чекмарева д 32 1962 2 2 15 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 117 ул Чекмарева д 34 1961 2 2 16 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 118 ул Чекмарева д 36 1960 2 2 12 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 119 пр Шахтеров д 48 1980 4 3 40 691,3 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 120 пр Шахтеров д 48/а 1965 4 2 32 450,3 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 121 пр Шахтеров д 48/б 1972 4 2 32 447,2 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 122 пр Шахтеров д 50 1980 4 3 44 695,8 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 123 пр Шахтеров д 50/а 1964 3 2 24 0,0 0,0 + + + - - - + - - - - - - - 124 ул Шилина д 2 1953 2 2 34 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 125 ул Шилина д 3 1957 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 126 ул Шилина д 5 1957 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 127 ул Шилина д 6 1981 3 1 31 0,0 0,0 + + + - - - + - - - - - - - 128 ул Шилина д 7 1957 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 129 ул Шилина д 13 1951 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 130 ул Шилина д 15 1951 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 131 ул Шилина д 17 1959 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 132 ул Шилина д 21 1959 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 133 ул Шишлянникова д 5/а 1961 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - - - - - - - + - - 134 ул Шишлянникова д 9 1954 2 1 8 0,0 0,0 + + + - - + - - - - - + - - 135 ул Энгельса д 10 1947 3 2 17 0,0 0,0 + + + - - + + - - - - - - - 136 пер Гастелло д 4 1952 2 2 13 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 137 пер Гастелло д 6 1947 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 138 ул Калинина д 1 1952 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 139 ул Калинина д 4 1950 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 140 ул Калинина д 8 1951 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 141 ул Калинина д 10 1950 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 142 ул Калинина д 12 1951 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 143 пр Кирова д 2 1950 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 144 пр Кирова д 16 1952 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 145 пр Кирова д 18 1951 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 146 пр Кирова д 20 1951 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 147 ул Кольцова д 5 1953 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 148 ул Кольцова д 6 1953 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 149 ул Коммунистическая д 3 1961 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 150 ул Коростылева д 11 1953 2 2 12 170,4 0,0 + - + - - + - - - + - + - - 151 ул Коростылева д 12 1952 2 2 11 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 152 ул Коростылева д 13 1953 2 2 9 0,0 0,0 + - + - - + - - - + - + - - 153 ул Кутузова д 1 1956 2 2 15 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 154 ул Кутузова д 3 1956 2 2 13 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 155 ул Кутузова д 4 1956 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 156 ул Кутузова д 5 1956 2 2 14 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 157 ул Кутузова д 6 1959 2 3 18 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 158 ул Кутузова д 7 1956 2 2 15 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 159 ул Кутузова д 9 1953 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 160 ул Кутузова д 12 1947 2 2 16 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 161 ул Партизанская д 40 1950 2 2 12 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 162 ул Партизанская д 42 1958 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 163 ул Партизанская д 44 1958 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 164 ул Пушкина д 58 1930 1 0 12 0,0 0,0 + - + - - + - - - - + + - - 165 ул Суворова д 215 1958 2 2 8 0,0 0,0 + - + - - + - - - - + + - - 166 ул Суворова д 234 1960 2 2 8 298,8 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 167 ул Суворова д 236 1958 2 2 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 168 ул Суворова д 236/а 1958 2 2 11 0,0 0,0 + - + - - + - - - - + + - - 169 ул Топкинская д 156/б 1980 2 2 12 0,0 0,0 + - + - + - - - - - - + - - 170 ул Туснолобовой д 4 1959 2 2 13 0,0 0,0 + - + - - + - - - + - + - - 171 ул Туснолобовой д 7 1959 1 0 2 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 172 ул Туснолобовой д 12/а 1952 2 2 14 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - 173 ул Туснолобовой д 14/а 1953 2 2 14 0,0 0,0 + - + - - - - - - + - + - - 174 плщ им. Кирова д 1 1950 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - + + - - 175 плщ им. Кирова д 3 1950 2 1 8 0,0 0,0 + - + - - - - - - - - + - - | ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                           к перечню мероприятий по энергосбережению  № Наименование объекта год ввода в экспл. Этажность Число подъездов кол-во кварт. всего Подвал (нар. обмер) Чердаки Благоустройство полезной площади (кв.м) Откр.эл/проводка          Водопров Канализация Центр. Отопление Горяч. Водоснаб. Гор.в. в отоп. сезон Ванна Электропечь Газ Лифт Выгр. Яма Помоная яма Кухон. очаг Мусоропровод                                                                        1 ул Аккумуляторная д 7 1963 2 2 16 0,0 483,2 + + + - - - - - - - - + - -  2 ул Аккумуляторная д 9 1962 2 2 16 0,0 435,6 + + + - - + - - - - - + - -  3 ул Васильева д 13 1962 2 2 16 0,0 413,8 + + + - - + - - - - - + - -  4 ул Гагарина д 11 1958 2 2 13 0,0 388,2 + + + - - + - - - - - + - -  5 ул Гагарина д 13 1958 2 2 12 0,0 380,8 + + + - - + - - - - - + - -  6 ул Горького д 4 1944 2 2 12 0,0 411,4 + + + - - + - - - - - + - -  7 ул Горького д 6 1940 2 2 16 0,0 277,8 + + + - - - - - - - - + - -  8 ул Горького д 9 1926 1 0 14 0,0 475,7 + + + - - - - - - - - + - -  9 ул Горького д 10 1960 4 3 28 656,4 656,4 + + + - - + - - - - - + - -  10 ул Горького д 11 1929 2 2 8 0,0 310,5 + + + - - + - - - - - + - -  11 ул Горького д 13 1929 2 2 8 0,0 311,0 + + + - - + - - - - - + - -  12 ул Горького д 15 1929 2 2 8 0,0 312,5 + + + - - + - - - - - + - -  13 ул Горького д 24 1961 3 3 24 406,2 528,1 + + + - - - - - - - - + - -  14 ул Горького д 26 1962 4 2 28 443,3 443,3 + + + - - + - - - - - + - -  15 ул Горького д 28 1964 4 3 36 0,0 703,7 + + + - - + - - - - - + - -  16 ул Горького д 29 1940 2 2 12 0,0 313,4 + + + - - + - - - - - + - -  17 ул Горького д 33 1940 2 2 12 0,0 310,1 + + + - - + - - - - - + - -  18 ул Горького д 35 1917 2 2 12 0,0 310,4 + + + - - + - - - - - + - -  19 ул Горького д 39 1948 2 1 8 0,0 324,7 + + + - - + - - - - - + - -  20 ул Горького д 41 1949 2 1 9 0,0 322,1 + + + - - + - - - - - + - -  21 ул Горького д 47 1934 2 3 12 0,0 464,3 + + + - - + - - - - - + - -  22 ул Горького д 51 1934 2 2 8 0,0 322,6 + + + - - + - - - - - + - -  23 ул Дальневосточная д 25 1980 4 2 30 441,2 444,1 + + + - - + - - - - - + - -  24 ул Дальневосточная д 27 1968 4 2 32 452,3 452,3 + + + - - + - - - - - + - -  25 ул Зварыгина д 1 1959 2 2 16 0,0 390,6 + + + - - - - - - - - + - -  26 ул Зварыгина д 80 1961 2 1 8 0,0 201,6 + + + - - - - - - - - + - -  27 ул Земцова д 7 1959 2 1 7 0,0 199,6 + + + - - + + - - - - - - -  28 ул Иртышская д 11 1977 2 2 16 532,1 532,1 + + + - - + - + - - - - - -  29 ул Иртышская д 13 1973 2 2 16 511,4 511,4 + + + - - + - + - - - - - -  30 пр Кирова д 3 1949 2 2 12 0,0 538,5 + + + - - + - - - - - + - -  31 пр Кирова д 9 1952 2 1 8 0,0 313,6 + + + - - + - - - - - + - -  32 пр Кирова д 11 1952 2 2 12 0,0 553,1 + + + - - + - - - - - + - -  33 пер Комбайнеров д 3 1936 2 2 8 0,0 433,7 + + + - - + - - - - - + - -  34 пер Комбайнеров д 3/а 1972 2 2 12 511,4 511,4 + + + - - + - - - - - + - -  35 ул Коммунистическая д 4 1917 1 0 4 0,0 272,2 + + + - - + - - - - - + - -  36 ул Коммунистическая д 5 1950 2 1 16 0,0 371,4 + + + - - + - - - - - + - -  37 пер Крупина д 20 1960 2 2 12 0,0 444,4 + + + - - + - - - - - + - -  38 ул Левитана д 30 1964 4 2 24 0,0 441,1 + + + - - + - - - - - + - -  39 ул Левитана д 34 1974 5 6 98 1235,6 1235,6 + + + - - + + - - - - - - -  40 ул Левитана д 42 1966 4 2 32 452,6 452,6 + + + - - + - - - - - + - -  41 пр Ленина д 17 1961 3 3 28 0,0 510,6 + + + - - - - - - - - + - -  42 пр Ленина д 19 1949 3 2 15 0,0 609,4 + + + - - + - - - - - + - -  43 пр Ленина д 21 1952 3 3 27 0,0 494,9 + + + - - - - - - - - + - -  44 пр Ленина д 25 1949 2 2 15 0,0 483,2 + + + - - + - - - - - + - -  45 пр Ленина д 26 1960 3 3 20 835,0 835,0 + + + - - + - - - - - + - -  46 пр Ленина д 33 1963 3 3 24 0,0 694,5 + + + - - + + - - - - - - -  47 пр Ленина д 43 1962 3 2 16 0,0 447,7 + + + - - + - - - - - + - -  48 пр Ленина д 47 1961 3 3 24 0,0 703,2 + + + - - + - - - - - + - -  49 пр Ленина д 49 1961 3 3 34 0,0 699,2 + + + - - + - - - - - + - -  50 пр Ленина д 56 1962 3 2 32 547,1 547,1 + + + - - + - - - - - + - -  51 пр Ленина д 72 1960 2 2 11 0,0 449,4 + + + - - + - - - - - + - -  52 ул Ленина д 3/а 1954 2 1 8 0,0 250,3 + + + - - + - - - - - + - -  53 ул Ленина д 15 1929 1 0 4 0,0 291,2 + + + - - - - - - - - + - -  54 ул Ленина д 24 1924 2 2 9 0,0 309,9 + + + - - + - - - - - + - -  55 ул Ленская д 7 1965 4 2 32 0,0 448,4 + + + - - + - - - - - + - -  56 ул Ленская д 9 1967 4 2 32 0,0 452,4 + + + - - + - - - - - + - -  57 ул Ленская д 11 1965 4 2 31 0,0 445,4 + + + - - + - - - - - + - -  58 пер Ленский д 1 1961 2 2 16 0,0 428,8 + + + - - + - - - - - + - -  59 пер Ленский д 2 1962 2 2 16 0,0 434,7 + + + - - + - - - - - + - -  60 пер Ленский д 3 1964 4 2 30 0,0 422,7 + + + - - + - - - - - + - -  61 пер Ленский д 4 1963 2 2 16 0,0 432,8 + + + - - + - - - - - + - -  62 пер Ленский д 5 1960 2 1 8 0,0 204,5 + + + - - + - - - - - + - -  63 пер Ленский д 6 1962 2 2 16 0,0 425,9 + + + - - + - - - - - + - -  64 ул Менделеева д 1 1957 2 2 12 0,0 615,6 + + + - - + - - - - - + - -  65 ул Менделеева д 3 1956 2 1 8 0,0 368,0 + + + - - + - - - - - + - -  66 ул Менделеева д 4 1956 2 1 8 0,0 368,0 + + + - - + - - - - - + - -  67 ул Менделеева д 7 1960 2 3 12 957,9 957,9 + + + - - + - - - - - + - -  68 ул Менделеева д 9 1956 2 2 12 0,0 606,0 + + + - - + - - - - - + - -  69 ул Менделеева д 12 1951 2 2 16 0,0 560,2 + + + - - + - - - - - + - -  70 ул Менделеева д 15 1960 4 2 26 0,0 443,1 + + + - - + - - - - - + - -  71 ул Менделеева д 18 1960 2 2 16 0,0 436,6 + + + - - + - - - - - + - -  72 ул Менделеева д 19 1962 4 2 32 0,0 434,4 + + + - - + - - - - - + - -  73 ул Менделеева д 20 1961 3 2 24 0,0 450,6 + + + - - + - - - - - + - -  74 ул Менделеева д 21 1970 5 4 70 941,7 941,7 + + + - - + - - - - - + - -  75 ул Менделеева д 22 1961 3 2 24 0,0 440,0 + + + - - + - - - - - + - -  76 ул Менделеева д 23 1961 2 1 8 0,0 209,0 + + + - - + + - - - - - - -  77 ул Мусохранова д 12 1951 2 1 10 0,0 233,0 + + + - - + - - - - - + - -  78 ул Новокировский проезд д 2 1962 2 2 16 0,0 444,6 + + + - - + - - - - - + - -  79 ул Новокировский проезд д 8 1962 2 2 16 0,0 440,4 + + + - - + - - - - - + - -  80 ул Новокировский проезд д 9 1950 2 2 12 0,0 605,9 + + + - - + - - - - - + - -  81 ул Новокировский проезд д 9/а 1950 2 2 8 0,0 288,9 + + + - - - - - - - - + - -  82 ул Новокировский проезд д 10 1962 2 2 16 0,0 436,0 + + + - - + - - - - - + - -  83 ул Новокировский проезд д 15 1960 3 3 36 0,0 533,9 + + + - - - - - - - - + - -  84 ул Новокировский проезд д 17 1960 3 3 36 0,0 531,6 + + + - - - - - - - - + - -  85 ул Новокировский проезд д 19 1960 3 4 30 0,0 892,0 + + + - - + - - - - - + - -  86 ул Пирогова д 1 1961 2 2 12 0,0 443,5 + + + - - - - - - + - + - -  87 ул Пушкина д 52 1930 2 3 24 0,0 843,3 + + + - - + - - - - - + - +  88 ул Пушкина д 66 1928 2 3 12 0,0 647,5 + + + - - + - - - - - + - -  89 ул Пушкина д 74 1930 2 3 12 0,0 639,2 + + + - - + - - - - - + - -  90 ул Пушкина д 84 1928 2 3 12 0,0 645,2 + + + - - + - - - - - + - -  91 ул Рубинштейна д 7 1948 2 1 36 0,0 700,9 + + + - - - - - - - - + - -  92 ул Рубинштейна д 9 1963 4 2 29 0,0 408,4 + + + - - + - - - - - + - -  93 ул Рубинштейна д 11 1963 4 2 24 0,0 408,4 + + + - - + - - - - - + - -  94 пер Рядовой д 4 1950 2 2 12 0,0 547,4 + + + - - + - - - - - + - -  95 пер Рядовой д 8 1943 2 2 12 0,0 403,7 + + + - - - - - - - - + - -  96 пер Рядовой д 11 1943 2 2 12 0,0 404,9 + + + - - + - - - - - + - -  97 ул Рязанская д 39 1980 4 2 18 441,6 441,6 + + + - - + - - - - - + - -  98 ул Рязанская д 41 1983 5 4 40 722,9 722,9 + + + - - + + - - - - - - -  99 ул Рязанская д 41/а 1981 4 2 24 450,2 450,2 + + + - - + - - - - - + - -  100 ул Рязанская д 43 1985 5 4 40 725,4 725,4 + + + - - + + - - - - - - -  101 ул Рязанская д 43/а 1968 4 2 28 450,0 450,0 + + + - - + - - - - - + - -  102 ул Спасстанция д 4 1989 2 1 8 0,0 377,3 + + + - - + + - - - - - - -  103 ул Спасстанция д 4/а 1990 3 1 12 396,5 396,5 + + + - - + + - - - - - - -  104 ул Спасстанция д 8 1934 2 2 8 0,0 325,5 + + + - - + - - - - - + - -  105 ул Спасстанция д 14 1934 3 4 27 528,9 747,6 + + + - - + - - - - - + - -  106 ул Спасстанция д 16 1934 2 4 24 0,0 635,1 + + + - - + - - - - - + - -  107 ул Спасстанция д 18 1953 2 1 8 0,0 281,4 + + + - - + - - - - - + - -  108 ул Спасстанция д 20 1934 2 4 24 0,0 631,1 + + + - - + - - - - - + - -  109 ул Спасстанция д 22 1953 2 1 8 0,0 272,0 + + + - - + - - - - - + - -  110 ул Спасстанция д 24 1934 2 4 24 0,0 641,0 + + + - - + - - - - - + - -  111 ул Спасстанция д 26 1953 2 1 8 0,0 282,5 + + + - - + - - - - - + - -  112 ул Суворова д 270 1969 5 4 68 563,8 926,7 + + + - - + - - - - - + - -  113 ул Телефонная д 15/в 1979 3 2 12 0,0 353,3 + + + - - + + - - - - - - -  114 ул Толбухина д 28 1962 2 3 11 980,7 980,7 + + + - - + - - - - - + - -  115 ул Толбухина д 28/а 1956 2 1 8 0,0 366,3 + + + - - + - - - - - + - -  116 ул Толбухина д 32 1963 2 2 16 0,0 435,0 + + + - - + - - - - - + - -  117 ул Толбухина д 37 1956 2 1 8 0,0 358,0 + + + - - + - - - - - + - -  118 ул Толбухина д 43/а 1967 5 2 32 377,1 503,7 + + + - - + - - - - - + - -  119 пер Трестовский д 3 1962 3 2 20 0,0 448,0 + + + - - + - - - - - + - -  120 пер Трестовский д 7 1961 3 2 24 0,0 448,0 + + + - - + - - - - - + - -  121 пер Трестовский д 9 1961 3 2 25 0,0 448,9 + + + - - + - - - - - + - -  122 ул Узловая д 1 1973 2 2 15 514,6 514,6 + + + - - + - + - - - - - -  123 ул Узловая д 3 1990 2 2 16 600,2 600,2 + + + - - + + - - - - - - -  124 пер Центральный д 1 1949 2 3 14 0,0 631,5 + + + - - + + - - - - - - -  125 ул Чекмарева д 28/а 1967 5 2 32 508,5 503,6 + + + - - + - - - - - + - -  126 ул Чекмарева д 30 1962 2 2 16 0,0 456,8 + + + - - + - - - - - + - -  127 ул Чекмарева д 32 1962 2 2 15 0,0 452,5 + + + - - + - - - - - + - -  128 ул Чекмарева д 34 1961 2 2 16 0,0 451,8 + + + - - + - - - - - + - -  129 ул Чекмарева д 36 1960 2 2 12 0,0 563,9 + + + - - + - - - - - + - -  130 пр Шахтеров д 48 1980 4 3 40 691,3 691,3 + + + - - + - - - - - + - -  131 пр Шахтеров д 48/а 1965 4 2 32 450,3 450,3 + + + - - + - - - - - + - -  132 пр Шахтеров д 48/б 1972 4 2 32 447,2 447,2 + + + - - + - - - - - + - -  133 пр Шахтеров д 50 1980 4 3 44 695,8 695,8 + + + - - + - - - - - + - -  134 пр Шахтеров д 50/а 1964 3 2 24 547,3 547,3 + + + - - - + - - - - - - -  135 ул Шилина д 2 1953 2 2 34 0,0 1071,8 + + + - - + - - - - - + - -  136 ул Шилина д 3 1957 2 1 8 0,0 337,5 + + + - - + - - - - - + - -  137 ул Шилина д 5 1957 2 1 8 0,0 337,5 + + + - - + - - - - - + - -  138 ул Шилина д 6 1981 3 1 31 0,0 767,2 + + + - - - + - - - - - - -  139 ул Шилина д 7 1957 2 1 8 0,0 337,5 + + + - - + - - - - - + - -  140 ул Шилина д 13 1951 2 1 8 0,0 335,3 + + + - - + - - - - - + - -  141 ул Шилина д 15 1951 2 1 8 0,0 335,3 + + + - - + - - - - - + - -  142 ул Шилина д 17 1959 2 1 8 0,0 335,3 + + + - - + - - - - - + - -  143 ул Шилина д 21 1959 2 1 8 0,0 335,3 + + + - - + - - - - - + - -  144 ул Шишлянникова д 5/а 1961 2 1 8 0,0 200,7 + + + - - - - - - - - + - -  145 ул Шишлянникова д 9 1954 2 1 8 0,0 365,0 + + + - - + - - - - - + - -  146 ул Энгельса д 10 1947 3 2 17 0,0 447,4 + + + - - + + - - - - - - -  |
| --- | --- |