Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД  без централизованного отопления

с холодным водоснабжением и водоотведением )

01.01.2022

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| 1 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 3 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 4 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 5 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 7 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 9 | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 10 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 11 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 12 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 13 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

№ Наименование объекта год ввода в экспл. Этажность Число подъездов кол-во кварт. всего Благоустройство полезной площади (кв.м) Откр.эл/проводка Водопров Канализация Центр. Отопление Горяч. Водоснаб. Гор.в. в отоп. сезон Ванна Электропечь Газ Лифт Выгр. Яма Помоная яма Кухон. очаг Мусоропровод 1 ул 8 Марта д 26 1934 2 3 12 + + - - - + - - - - - + - - 2 ул 8 Марта д 28 1934 2 2 8 + + - - - + - - - - - + - - 3 ул 8 Марта д 31 1934 2 4 16 + + - - - + - - - - - + - - 4 ул 8 Марта д 33 1934 2 4 17 + + - - - + - - - - - + - - 5 ул Витебская д 47 1990 1 0 2 + + - - - + - - - - - + - - 6 ул Вокзальная д 36 1940 2 2 8 + + - - - - - - - - - + - - 7 ул Гагарина д 4 1953 2 1 8 + + - - - + - - - - - + - - 8 ул Гагарина д 6 1954 2 1 8 + + - - - + - - - - - + - - 9 ул Григорченкова д 9 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 10 ул Григорченкова д 11 1958 1 0 4 + + - - - + - - - - - + - - 11 ул Григорченкова д 13 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 12 ул Григорченкова д 15 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 13 ул Григорченкова д 19 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 14 ул Григорченкова д 23 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 15 ул Григорченкова д 25 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 16 ул Григорченкова д 27 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 17 ул Григорченкова д 29 1958 1 0 4 + + - - - - - - - - - + - - 18 ул Зварыгина д 78 1961 2 1 8 + + - - - - - - - - - + - - 19 ул Зои Космодемьянской д 19 1957 2 2 12 + + - - - + - - - - - + - - 20 ул Орджоникидзе д 35 1947 1 0 2 + + - - - + - - - - - + - - 21 пер Плеханова д 2 1960 2 2 12 + + - - - + - - - - - + - - 22 пер Плеханова д 4 1957 2 2 12 + + - - - + - - - - - + - - 23 пер Плещеева д 1 1958 2 2 16 + + - - - + - - - - - + - - 24 ул Спасстанция д 7 1948 1 0 2 + + - - - + - - - - - + - - 25 ул Фурманова д 27 1949 1 0 2 + + - - - + - - - - - + - - 26 ул Фурманова д 31 1949 1 0 2 + + - - - + - - - - - + - - 27 ул Щегловская д 7 1956 2 1 4 + + - - - + - - - - - + - -