Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД со всеми видами благоустройства)	          01.01.2018

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | 50-250 | 0,3-0,7 |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в чердачных и подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-250 | 0,5-2,0 |
| 3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 350-400 | 2,5-4 |
| 4. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-3 | 1400-1550 | 3,0-6,0 |
| 5. | Модернизация тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 0-3 | 2000-2100 | 3,5-6,5 |
| 6. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока эсплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-7 | 1380-1450 | 1,5-3,0 |
| 7. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) повышение температурного комфорта в помещениях; 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| 8. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| Система горячего водоснабжения |
| 9 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 150-300 | 0,5-2,0 |
| 10 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт, обслуживание | 0-5 | 150 | 0,5-3,0 |
| 11 | Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС | 1) рациональное использование тепловой энергии и воды; 2) экономия потребления воды в системе ГВС | Закольцовка системы ГВС через полотенцесушители | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 0-5 | 200-380 | 1,0-2,0 |
| Система электроснабжения |
| 12 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 13 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 14 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 15 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 16 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 17 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 18 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 19 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 20 | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 21 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 22 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервиcная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-15 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | 0,5-1,0 |
| 23 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 24 | Утепление потолка подвала | 1) уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 2,0 |
| 25 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 26 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню мероприятий по энергосбережению |
| --- |
| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал (нар. обмер) | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | блв Клюева д 4 | 2009 | 10 | 3 | 117 | 800,1 | 800,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 2 | блв Химиков д 10/1 | 1985 | 9 | 2 | 52 | 395,6 | 511,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 3 | блв Химиков д 10/2 | 1978 | 5 | 8 | 119 | 1440,4 | 1440,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | блв Химиков д 10/3 | 1983 | 5 | 6 | 90 | 1340,2 | 1340,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | блв Химиков д 12 | 1982 | 5 | 8 | 115 | 1675,7 | 1675,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | блв Химиков д 3 | 1985 | 5 | 1 | 88 | 1130,2 | 1130,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | блв Химиков д 3/1 | 1993 | 5 | 8 | 129 | 1958,8 | 1958,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | блв Химиков д 4 | 1979 | 5 | 6 | 90 | 1339,1 | 1339,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | блв Химиков д 5 | 1983 | 5 | 1 | 96 | 1099,0 | 1099,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | блв Химиков д 6 | 1990 | 9 | 2 | 52 | 531,5 | 531,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 11 | блв Химиков д 8/1 | 1980 | 5 | 8 | 120 | 1575,0 | 1575,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | блв Химиков д 9/1 | 1987 | 5 | 6 | 72 | 1322,0 | 1322,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | блв Химиков д 9/2 | 1984 | 5 | 4 | 60 | 845,5 | 845,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | блв Химиков д 9/3 | 1986 | 5 | 9 | 140 | 2034,8 | 2034,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | п-д Суворова д 1 | 2008 | 2 | 1 | 7 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | п-д Суворова д 10 | 2008 | 2 | 1 | 8 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | п-д Суворова д 2 | 2008 | 2 | 1 | 8 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | п-д Суворова д 3 | 2008 | 2 | 1 | 8 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | п-д Суворова д 8 | 2008 | 2 | 1 | 8 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | п-д Суворова д 9 | 2008 | 2 | 1 | 8 | 211,0 | 211,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | пер Водопьянова д 14 | 1989 | 5 | 6 | 90 | 1282,5 | 1282,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | пер Крупина д 21 | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 749,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | пер Крупина д 22 | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 447,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | пер Крупина д 23 | 1959 | 3 | 4 | 22 | 0,0 | 760,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | пер Крупина д 29 | 1974 | 5 | 6 | 89 | 1108,8 | 1108,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | пер Крупина д 29/а | 1978 | 5 | 4 | 60 | 826,9 | 826,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | пер Крупина д 30 | 1962 | 3 | 3 | 34 | 0,0 | 694,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | пер Крупина д 32 | 1962 | 3 | 4 | 36 | 0,0 | 697,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | пер Кузбасский д 12 | 2015 | 3 | 2 | 24 | 422,1 | 422,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | пер Кузбасский д 12/а | 2014 | 3 | 2 | 30 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | пер Кузбасский д 12/б | 2014 | 3 | 2 | 30 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | пер Кузбасский д 12/в | 2014 | 3 | 1 | 9 | 214,3 | 214,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | пер Кузбасский д 14 | 2015 | 3 | 1 | 9 | 214,3 | 214,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | пер Рядовой д 10 | 2016 | 3 | 2 | 27 | 480,8 | 480,8 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | пер Рядовой д 11/1 | 2016 | 3 | 2 | 21 | 481,7 | 481,7 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | пер Рядовой д 6 | 2016 | 3 | 2 | 30 | 475,5 | 475,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | пр Кирова д 1 | 2008 | 3 | 1 | 12 | 236,9 | 236,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | пр Кирова д 1/а | 2008 | 3 | 1 | 12 | 235,2 | 236,3 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | пр Кирова д 100 | 1964 | 5 | 4 | 73 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 40 | пр Кирова д 100/а | 1964 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 764,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | пр Кирова д 100/б | 1964 | 5 | 4 | 80 | 882,4 | 882,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 42 | пр Кирова д 102 | 1965 | 5 | 4 | 74 | 877,8 | 877,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | пр Кирова д 108 | 1970 | 5 | 4 | 64 | 883,3 | 883,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | пр Кирова д 108/а | 1969 | 5 | 8 | 117 | 1456,0 | 1456,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | пр Кирова д 108/б | 1973 | 5 | 8 | 117 | 1449,4 | 1449,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | пр Кирова д 110 | 1969 | 5 | 4 | 55 | 693,3 | 693,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | пр Кирова д 112 | 1970 | 5 | 4 | 58 | 692,9 | 692,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | пр Кирова д 114 | 1969 | 5 | 4 | 64 | 872,2 | 872,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | пр Кирова д 116 | 1969 | 5 | 4 | 64 | 954,7 | 954,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | пр Кирова д 118 | 1963 | 4 | 2 | 28 | 452,1 | 452,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 51 | пр Кирова д 120 | 1968 | 5 | 4 | 78 | 935,0 | 935,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | пр Кирова д 122 | 1971 | 5 | 6 | 88 | 1110,8 | 1110,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | пр Кирова д 124 | 1972 | 5 | 4 | 60 | 687,6 | 687,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | пр Кирова д 126 | 1971 | 5 | 4 | 59 | 688,8 | 688,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | пр Кирова д 21 | 1954 | 3 | 2 | 12 | 0,0 | 504,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 56 | пр Кирова д 26 | 1955 | 3 | 3 | 19 | 879,7 | 869,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | пр Кирова д 28 | 1954 | 4 | 2 | 20 | 503,0 | 501,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | пр Кирова д 29 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 411,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | пр Кирова д 30 | 1958 | 4 | 3 | 26 | 861,4 | 861,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | пр Кирова д 31 | 1930 | 3 | 2 | 12 | 0,0 | 364,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | пр Кирова д 32 | 1955 | 5 | 4 | 38 | 1107,3 | 1100,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | пр Кирова д 34/а | 1962 | 4 | 2 | 28 | 259,5 | 446,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | пр Кирова д 34/б | 1977 | 5 | 4 | 56 | 944,8 | 944,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | пр Кирова д 38 | 1953 | 4 | 4 | 39 | 1085,1 | 1078,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | пр Кирова д 38/а | 1954 | 4 | 2 | 20 | 489,0 | 483,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | пр Кирова д 39 | 1928 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | 401,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | пр Кирова д 46 | 1953 | 4 | 3 | 27 | 853,8 | 853,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | пр Кирова д 47/а | 1956 | 3 | 2 | 12 | 646,7 | 627,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | пр Кирова д 47/б | 1967 | 4 | 2 | 24 | 453,8 | 442,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 70 | пр Кирова д 48 | 1953 | 4 | 2 | 18 | 495,6 | 495,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 71 | пр Кирова д 49 | 1940 | 3 | 3 | 12 | 620,2 | 598,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | пр Кирова д 5 | 2016 | 3 | 2 | 21 | 475,5 | 475,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | пр Кирова д 51 | 1954 | 3 | 3 | 17 | 960,0 | 884,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | пр Кирова д 51/а | 1956 | 3 | 2 | 12 | 633,9 | 629,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | пр Кирова д 51/б | 1953 | 3 | 2 | 18 | 644,7 | 632,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 76 | пр Кирова д 52 | 1974 | 5 | 4 | 55 | 915,0 | 915,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | пр Кирова д 53 | 1950 | 3 | 2 | 13 | 238,9 | 510,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | пр Кирова д 54 | 1954 | 4 | 2 | 18 | 492,1 | 492,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | пр Кирова д 58 | 1969 | 5 | 6 | 100 | 1252,6 | 1260,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | пр Кирова д 60 | 1967 | 5 | 8 | 127 | 1691,0 | 1691,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | пр Кирова д 62 | 1980 | 9 | 1 | 36 | 352,5 | 352,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 82 | пр Кирова д 67 | 1963 | 4 | 3 | 36 | 0,0 | 696,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 83 | пр Кирова д 69 | 1963 | 4 | 3 | 36 | 697,9 | 697,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 84 | пр Кирова д 69/а | 1963 | 4 | 3 | 47 | 691,2 | 691,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 85 | пр Кирова д 7 | 2016 | 3 | 2 | 18 | 475,5 | 475,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | пр Кирова д 71 | 1964 | 4 | 3 | 36 | 686,4 | 699,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | пр Кирова д 71/а | 1963 | 4 | 3 | 48 | 679,9 | 572,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 88 | пр Кирова д 75 | 1966 | 5 | 3 | 48 | 699,2 | 699,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | пр Кирова д 75/а | 1976 | 5 | 4 | 61 | 700,6 | 700,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | пр Кирова д 77 | 1967 | 5 | 4 | 65 | 886,2 | 886,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 91 | пр Кирова д 79 | 1964 | 5 | 6 | 96 | 1434,1 | 1453,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 92 | пр Кирова д 79/а | 1965 | 5 | 4 | 79 | 884,5 | 884,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | пр Кирова д 81 | 1965 | 5 | 4 | 75 | 891,4 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 94 | пр Кирова д 83 | 1965 | 5 | 6 | 96 | 1463,6 | 1463,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 95 | пр Кирова д 83/а | 1966 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 96 | пр Кирова д 87 | 1970 | 5 | 8 | 111 | 1453,2 | 1453,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | пр Кирова д 87/а | 1970 | 5 | 4 | 68 | 936,3 | 936,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | пр Кирова д 88 | 1962 | 5 | 5 | 80 | 1549,8 | 1364,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | пр Кирова д 88/а | 1975 | 5 | 6 | 90 | 1114,6 | 1114,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | пр Кирова д 89 | 1972 | 5 | 4 | 56 | 1089,4 | 946,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | пр Кирова д 90 | 1963 | 4 | 3 | 34 | 691,2 | 691,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | пр Кирова д 90/а | 1963 | 4 | 3 | 48 | 689,6 | 702,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | пр Кирова д 91 | 1974 | 5 | 2 | 40 | 507,6 | 534,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | пр Кирова д 92 | 1964 | 4 | 3 | 44 | 693,5 | 693,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | пр Кирова д 93 | 1971 | 5 | 4 | 56 | 929,3 | 929,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | пр Кирова д 93/а | 1971 | 5 | 4 | 70 | 936,5 | 936,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | пр Кирова д 95 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 460,7 | 445,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 108 | пр Кирова д 96 | 1964 | 4 | 3 | 47 | 690,6 | 690,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 109 | пр Кирова д 96/а | 1964 | 4 | 2 | 32 | 0,0 | 442,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 110 | пр Кирова д 97 | 1964 | 4 | 2 | 32 | 454,1 | 454,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 111 | пр Кирова д 98 | 1966 | 5 | 4 | 77 | 874,0 | 874,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 112 | пр Кольчугинский д 3 | 1987 | 9 | 7 | 176 | 2134,3 | 1714,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 113 | пр Кольчугинский д 5 | 1989 | 9 | 13 | 369 | 3494,3 | 3494,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 114 | пр Кольчугинский д 5/3 | 1991 | 5 | 6 | 90 | 1295,6 | 1295,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | пр Ленина д 1 | 1968 | 5 | 2 | 32 | 505,1 | 505,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 116 | пр Ленина д 13/а | 1972 | 5 | 4 | 60 | 687,0 | 687,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | пр Ленина д 13/б | 2010 | 3 | 2 | 24 | 479,3 | 479,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | пр Ленина д 21/а | 2009 | 3 | 3 | 31 | 711,0 | 711,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | пр Ленина д 23 | 2013 | 3 | 3 | 23 | 676,0 | 676,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | пр Ленина д 23/а | 2013 | 3 | 2 | 24 | 421,8 | 421,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | пр Ленина д 24 | 1950 | 2 | 3 | 9 | 0,0 | 549,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 122 | пр Ленина д 28 | 1976 | 5 | 4 | 54 | 950,3 | 950,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | пр Ленина д 29 | 1970 | 5 | 4 | 54 | 937,4 | 937,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | пр Ленина д 3 | 1956 | 4 | 2 | 18 | 500,2 | 500,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 125 | пр Ленина д 30 | 1977 | 5 | 4 | 56 | 1040,2 | 951,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | пр Ленина д 31 | 1974 | 5 | 9 | 127 | 2129,0 | 2129,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | пр Ленина д 35 | 1962 | 3 | 3 | 24 | 0,0 | 696,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | пр Ленина д 37 | 1963 | 3 | 2 | 16 | 0,0 | 443,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 129 | пр Ленина д 39 | 1962 | 3 | 3 | 24 | 698,5 | 698,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 130 | пр Ленина д 4 | 1972 | 5 | 6 | 86 | 1112,2 | 1112,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | пр Ленина д 41 | 1963 | 3 | 3 | 28 | 0,0 | 644,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 132 | пр Ленина д 43/б | 1975 | 5 | 4 | 59 | 692,3 | 692,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | пр Ленина д 45 | 1961 | 3 | 3 | 24 | 0,0 | 696,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | пр Ленина д 48 | 1960 | 3 | 4 | 28 | 0,0 | 943,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 135 | пр Ленина д 48/а | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 755,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 136 | пр Ленина д 49/а | 1963 | 3 | 3 | 36 | 688,6 | 688,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | пр Ленина д 5 | 1954 | 3 | 3 | 21 | 852,5 | 821,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 138 | пр Ленина д 50 | 1959 | 3 | 4 | 17 | 0,0 | 759,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 139 | пр Ленина д 50/а | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 752,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 140 | пр Ленина д 51 | 1962 | 3 | 3 | 36 | 0,0 | 697,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 141 | пр Ленина д 52 | 1959 | 3 | 4 | 19 | 0,0 | 752,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 142 | пр Ленина д 52/а | 1959 | 3 | 4 | 23 | 0,0 | 752,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 143 | пр Ленина д 53/1 | 1974 | 5 | 4 | 59 | 700,6 | 700,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | пр Ленина д 53/2 | 1974 | 5 | 1 | 152 | 889,9 | 906,6 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | пр Ленина д 53/3 | 1974 | 5 | 1 | 153 | 886,7 | 906,0 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | пр Ленина д 53/а | 1971 | 5 | 8 | 118 | 1441,8 | 1441,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | пр Ленина д 54 | 1960 | 3 | 4 | 23 | 956,8 | 956,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 148 | пр Ленина д 55/1 | 1981 | 9 | 4 | 125 | 1215,8 | 1215,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 149 | пр Ленина д 57/1 | 1978 | 5 | 8 | 96 | 0,0 | 1493,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | пр Ленина д 57/3 | 1974 | 5 | 4 | 60 | 690,5 | 690,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | пр Ленина д 57/б | 2012 | 3 | 3 | 36 | 630,2 | 630,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | пр Ленина д 58 | 1960 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 446,3 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 153 | пр Ленина д 58/а | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 447,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 154 | пр Ленина д 58/б | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 443,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | пр Ленина д 59/1 | 1982 | 9 | 6 | 170 | 1793,0 | 1793,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 156 | пр Ленина д 59/2 | 1973 | 5 | 8 | 117 | 1458,1 | 1458,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | пр Ленина д 59/3 | 1976 | 5 | 4 | 60 | 700,6 | 700,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | пр Ленина д 6 | 1972 | 5 | 6 | 82 | 1112,2 | 1112,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | пр Ленина д 60 | 1969 | 2 | 2 | 7 | 0,0 | 440,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 160 | пр Ленина д 60/а | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 447,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 161 | пр Ленина д 61/1 | 1980 | 5 | 8 | 96 | 0,0 | 1452,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | пр Ленина д 63/2 | 1973 | 5 | 8 | 118 | 1449,6 | 1449,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | пр Ленина д 63/3 | 1973 | 5 | 4 | 60 | 701,2 | 701,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | пр Ленина д 63/4 | 1974 | 5 | 6 | 90 | 1100,4 | 1100,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | пр Ленина д 65 | 1983 | 9 | 9 | 267 | 2554,7 | 2554,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 166 | пр Ленина д 67/1 | 1991 | 9 | 6 | 177 | 1756,2 | 1756,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 167 | пр Ленина д 67/2 | 1979 | 5 | 4 | 60 | 848,8 | 848,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | пр Ленина д 67/3 | 1979 | 5 | 8 | 119 | 1448,4 | 1448,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | пр Ленина д 67/4 | 1982 | 5 | 4 | 60 | 783,6 | 783,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | пр Ленина д 69 | 1982 | 5 | 8 | 120 | 1688,6 | 1688,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | пр Ленина д 70/а | 2016 | 3 | 3 | 38 | 724,7 | 724,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | пр Ленина д 71 | 1984 | 9 | 5 | 143 | 1438,6 | 1438,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 173 | пр Ленина д 72/а | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 444,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 174 | пр Ленина д 72/б | 1959 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 454,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 175 | пр Ленина д 74 | 1960 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 423,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 176 | пр Ленина д 75/2 | 1981 | 5 | 4 | 60 | 855,7 | 855,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | пр Ленина д 76 | 1962 | 3 | 3 | 24 | 162,0 | 535,2 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 178 | пр Ленина д 76/а | 1970 | 5 | 4 | 58 | 534,6 | 688,4 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | пр Ленина д 78 | 2012 | 9 | 2 | 69 | 464,9 | 464,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 180 | пр Ленина д 80 | 2009 | 10 | 3 | 131 | 1243,3 | 1243,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 181 | пр Ленина д 80/А | 2005 | 5 | 8 | 80 | 1325,6 | 1325,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | пр Ленина д 82 | 1995 | 9 | 6 | 178 | 1592,2 | 1592,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 183 | пр Ленина д 82/1 | 2009 | 10 | 1 | 69 | 407,7 | 407,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 184 | пр Ленина д 84 | 2010 | 10 | 2 | 80 | 538,9 | 538,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 185 | пр Ленина д 88/2 | 2007 | 10 | 2 | 80 | 538,0 | 538,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 186 | пр Ленина д 90/1 | 2015 | 9 | 3 | 106 | 792,0 | 792,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 187 | пр Ленина д 90/2 | 1996 | 5 | 8 | 80 | 1454,7 | 1454,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | пр Текстильщиков д 1/1 | 1989 | 5 | 9 | 140 | 2040,7 | 2040,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | пр Текстильщиков д 10 | 1996 | 9 | 2 | 63 | 598,6 | 598,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 190 | пр Текстильщиков д 11/1 | 1988 | 9 | 2 | 53 | 518,3 | 518,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 191 | пр Текстильщиков д 11/2 | 1981 | 5 | 4 | 60 | 834,4 | 834,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | пр Текстильщиков д 12 | 1996 | 9 | 3 | 77 | 865,4 | 865,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 193 | пр Текстильщиков д 14/1 | 2015 | 9 | 1 | 72 | 416,2 | 416,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 194 | пр Текстильщиков д 14/2 | 2015 | 9 | 1 | 72 | 422,8 | 422,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 195 | пр Текстильщиков д 14/3 | 2015 | 9 | 1 | 72 | 416,8 | 416,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 196 | пр Текстильщиков д 2/1 | 1975 | 5 | 8 | 117 | 1464,1 | 1464,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | пр Текстильщиков д 3/1 | 1986 | 9 | 2 | 53 | 518,3 | 518,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 198 | пр Текстильщиков д 3/2 | 1979 | 5 | 4 | 59 | 836,5 | 836,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | пр Текстильщиков д 4/1 | 1976 | 5 | 8 | 116 | 1464,1 | 1464,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | пр Текстильщиков д 4/2 | 1975 | 5 | 4 | 60 | 694,1 | 694,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | пр Текстильщиков д 4/4 | 1977 | 5 | 1 | 75 | 1120,5 | 1120,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | пр Текстильщиков д 5/1 | 1978 | 5 | 6 | 90 | 1285,6 | 1285,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | пр Текстильщиков д 6/1 | 1974 | 5 | 8 | 121 | 1461,1 | 1461,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | пр Текстильщиков д 7/1 | 1987 | 9 | 2 | 53 | 429,8 | 429,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 205 | пр Текстильщиков д 7/2 | 1977 | 5 | 4 | 60 | 694,5 | 694,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | пр Текстильщиков д 7/3 | 1977 | 5 | 4 | 60 | 694,5 | 694,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | пр Текстильщиков д 7/4 | 1978 | 5 | 4 | 61 | 696,5 | 696,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | пр Текстильщиков д 8/1 | 1984 | 9 | 9 | 261 | 2597,2 | 2597,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 209 | пр Текстильщиков д 9/1 | 1977 | 5 | 6 | 90 | 1261,9 | 1261,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | пр Текстильщиков д 9/2 | 1978 | 5 | 8 | 120 | 1697,1 | 1697,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | пр Текстильщиков д 9/3 | 1977 | 5 | 8 | 119 | 1440,0 | 1440,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | пр Текстильщиков д 9/4 | 1979 | 5 | 8 | 120 | 1626,1 | 1626,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | ул 7 Микрорайон д 1 | 1992 | 9 | 3 | 90 | 831,2 | 831,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 214 | ул 7 Микрорайон д 2 | 1994 | 9 | 3 | 89 | 834,9 | 834,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 215 | ул 7 Микрорайон д 3 | 1995 | 9 | 2 | 63 | 591,5 | 591,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 216 | ул 7 Микрорайон д 4 | 1998 | 9 | 3 | 90 | 806,8 | 806,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 217 | ул 7 Микрорайон д 5 | 2001 | 9 | 3 | 125 | 867,1 | 867,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 218 | ул 7 Ноября д 1 | 2000 | 3 | 3 | 30 | 1462,1 | 1462,1 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | ул 8 Марта д 32 | 1986 | 5 | 3 | 60 | 932,8 | 932,8 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | ул 8 Марта д 35 | 1934 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 457,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 221 | ул Абрамцева д 11 | 2012 | 3 | 1 | 9 | 214,6 | 214,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | ул Абрамцева д 11/а | 2015 | 3 | 3 | 36 | 715,0 | 715,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | ул Абрамцева д 13 | 2012 | 3 | 2 | 29 | 469,3 | 469,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | ул Абрамцева д 13/а | 2012 | 3 | 1 | 12 | 214,3 | 214,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | ул Абрамцева д 23 | 2011 | 3 | 2 | 24 | 478,3 | 478,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | ул Абрамцева д 23/а | 2009 | 3 | 1 | 9 | 213,5 | 213,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | ул Абрамцева д 25 | 2011 | 3 | 2 | 24 | 476,0 | 476,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | ул Абрамцева д 27 | 2012 | 3 | 2 | 30 | 475,9 | 475,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | ул Абрамцева д 27/а | 2009 | 3 | 1 | 9 | 213,5 | 213,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | ул Абрамцева д 29 | 2009 | 3 | 2 | 24 | 473,6 | 473,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | ул Белинского д 11 | 1947 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 464,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 232 | ул Белинского д 21 | 1968 | 5 | 2 | 39 | 488,3 | 506,3 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 233 | ул Белинского д 5 | 1990 | 4 | 1 | 38 | 639,3 | 639,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | ул Белинского д 7 | 1935 | 2 | 4 | 16 | 0,0 | 757,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 235 | ул Васильева д 12 | 1987 | 5 | 4 | 46 | 786,0 | 786,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | ул Васильева д 14 | 1989 | 5 | 4 | 40 | 790,1 | 790,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | ул Васильева д 3 | 1959 | 3 | 2 | 16 | 0,0 | 607,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 238 | ул Васильева д 5 | 1954 | 2 | 3 | 15 | 0,0 | 555,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 239 | ул Васильева д 7 | 1949 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 510,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 240 | ул Васильева д 9 | 1954 | 2 | 3 | 16 | 0,0 | 547,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 241 | ул Вокзальная д 24 | 2016 | 3 | 2 | 30 | 475,5 | 475,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | ул Вокзальная д 26/а | 1959 | 3 | 3 | 21 | 679,8 | 617,8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 243 | ул Гагарина д 12 | 1993 | 5 | 8 | 114 | 1803,5 | 1806,9 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | ул Гагарина д 8 | 1972 | 5 | 4 | 63 | 934,0 | 934,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | ул Гагарина д 9 | 1994 | 5 | 8 | 95 | 1518,4 | 1523,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | ул Горького д 12 | 1990 | 4 | 1 | 32 | 623,9 | 623,9 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | ул Горького д 19 | 1990 | 5 | 10 | 126 | 2069,7 | 2069,7 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 | ул Горького д 2 | 2008 | 3 | 1 | 12 | 229,1 | 227,8 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | ул Горького д 28/а | 1983 | 5 | 4 | 60 | 697,0 | 697,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | ул Горького д 40 | 1992 | 5 | 6 | 90 | 1299,1 | 1299,1 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | ул Горького д 45 | 1935 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 325,9 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 252 | ул Горького д 49 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 322,7 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 253 | ул Горького д 53 | 1992 | 5 | 6 | 60 | 1055,7 | 1055,7 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 254 | ул Григорченкова д 1 | 1973 | 5 | 4 | 70 | 939,1 | 939,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | ул Григорченкова д 3 | 1978 | 5 | 4 | 70 | 939,1 | 939,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 | ул Григорченкова д 31 | 1972 | 5 | 6 | 90 | 1134,6 | 1134,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 | ул Григорченкова д 31/а | 1972 | 5 | 6 | 88 | 1118,0 | 1118,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | ул Григорченкова д 31/б | 2009 | 3 | 4 | 46 | 951,1 | 951,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | ул Григорченкова д 33 | 1962 | 3 | 4 | 29 | 0,0 | 957,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 260 | ул Григорченкова д 33/а | 1959 | 3 | 4 | 23 | 0,0 | 745,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 261 | ул Григорченкова д 35 | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 756,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 262 | ул Григорченкова д 37 | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 765,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 263 | ул Григорченкова д 37/а | 1959 | 3 | 4 | 24 | 0,0 | 744,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 264 | ул Григорченкова д 39 | 1961 | 3 | 4 | 30 | 0,0 | 942,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 265 | ул Григорченкова д 43 | 1962 | 3 | 3 | 24 | 0,0 | 692,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 266 | ул Григорченкова д 51 | 2011 | 10 | 2 | 79 | 536,8 | 536,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 267 | ул Григорченкова д 53 | 2011 | 10 | 2 | 69 | 541,0 | 541,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 268 | ул Зварыгина д 10 | 1966 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | ул Зварыгина д 10/а | 1965 | 5 | 4 | 80 | 881,2 | 881,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 270 | ул Зварыгина д 12 | 1967 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | ул Зварыгина д 14 | 1965 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | ул Зварыгина д 15 | 1979 | 5 | 6 | 99 | 1250,6 | 1250,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | ул Зварыгина д 16 | 1967 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | ул Зварыгина д 16/а | 1967 | 5 | 4 | 80 | 885,7 | 885,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | ул Зварыгина д 18 | 1971 | 5 | 4 | 60 | 692,0 | 692,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | ул Зварыгина д 2 | 1963 | 4 | 3 | 36 | 0,0 | 701,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 277 | ул Зварыгина д 20 | 1969 | 5 | 6 | 89 | 1107,6 | 1107,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | ул Зварыгина д 22 | 1980 | 5 | 6 | 90 | 1299,5 | 1299,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | ул Зварыгина д 4 | 1963 | 4 | 3 | 48 | 699,2 | 699,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 280 | ул Зварыгина д 4/а | 2010 | 3 | 2 | 24 | 485,5 | 485,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 281 | ул Зварыгина д 5 | 1988 | 5 | 9 | 130 | 2045,5 | 2045,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | ул Зварыгина д 8 | 1970 | 5 | 4 | 60 | 691,2 | 691,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | ул Зварыгина д 8/а | 1989 | 5 | 4 | 60 | 842,5 | 842,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | ул Земцова д 10 | 1957 | 2 | 2 | 12 | 374,0 | 370,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 285 | ул Земцова д 12 | 1955 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 375,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | ул Земцова д 2/а | 1960 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 205,1 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 287 | ул Земцова д 3 | 1960 | 2 | 1 | 7 | 0,0 | 206,0 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 288 | ул Земцова д 3/а | 1979 | 2 | 2 | 7 | 0,0 | 405,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 289 | ул Земцова д 6/а | 1958 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 295,4 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 290 | ул Земцова д 8 | 1958 | 2 | 4 | 20 | 0,0 | 857,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 291 | ул Земцова д 8/а | 1960 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 440,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 292 | ул Зорина д 1 | 1971 | 5 | 4 | 64 | 503,0 | 1076,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | ул Зорина д 7/а | 2010 | 3 | 1 | 12 | 214,3 | 214,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | ул Зорина д 7/б | 2010 | 3 | 1 | 12 | 214,9 | 214,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | ул им Мациенко д 3 | 1953 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 619,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | ул им Мациенко д 5 | 2012 | 3 | 2 | 24 | 418,7 | 418,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | ул Красноармейская д 1 | 1963 | 4 | 2 | 32 | 449,6 | 449,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 298 | ул Кузбасская д 108/1 | 2014 | 3 | 2 | 24 | 562,0 | 562,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | ул Кузбасская д 108/2 | 2014 | 3 | 1 | 9 | 215,0 | 215,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | ул Кузбасская д 108/3 | 2013 | 3 | 2 | 30 | 468,0 | 468,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | ул Кузбасская д 110/1 | 2014 | 3 | 2 | 30 | 468,0 | 468,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 | ул Кузбасская д 110/3 | 2014 | 3 | 2 | 30 | 468,0 | 468,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ул Кузбасская д 112/1 | 2013 | 3 | 2 | 24 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | ул Кузбасская д 112/2 | 2014 | 3 | 1 | 9 | 215,0 | 215,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | ул Кузбасская д 112/3 | 2013 | 3 | 2 | 24 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | ул Кузбасская д 114/1 | 2013 | 3 | 2 | 24 | 480,8 | 480,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 307 | ул Кузбасская д 114/3 | 2013 | 3 | 2 | 24 | 475,5 | 475,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 308 | ул Кузбасская д 116/1 | 2015 | 3 | 2 | 30 | 495,8 | 495,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | ул Кузбасская д 120/а | 2014 | 3 | 2 | 21 | 424,0 | 424,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | ул Кузбасская д 120/б | 2014 | 3 | 2 | 30 | 468,0 | 468,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | ул Кузбасская д 131/а | 2014 | 3 | 2 | 30 | 468,0 | 468,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | ул Кузбасская д 131/б | 2014 | 3 | 2 | 24 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | ул Лермонтова д 4 | 1948 | 3 | 2 | 16 | 0,0 | 448,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 314 | ул Лесной Городок д 1 | 1990 | 2 | 4 | 23 | 723,1 | 723,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | ул Лесной Городок д 10 | 1991 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | ул Лесной Городок д 11 | 1991 | 2 | 4 | 19 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | ул Лесной Городок д 12 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 723,1 | 723,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 318 | ул Лесной Городок д 13 | 1991 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 319 | ул Лесной Городок д 14 | 1993 | 2 | 4 | 24 | 723,0 | 723,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | ул Лесной Городок д 15 | 1992 | 2 | 4 | 20 | 723,1 | 723,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | ул Лесной Городок д 16 | 1992 | 2 | 4 | 20 | 723,1 | 723,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | ул Лесной Городок д 17 | 1992 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | ул Лесной Городок д 18 | 1995 | 2 | 4 | 20 | 720,5 | 720,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | ул Лесной Городок д 19 | 1993 | 2 | 4 | 18 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | ул Лесной Городок д 2 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 717,6 | 717,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | ул Лесной Городок д 20 | 1993 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | ул Лесной Городок д 21 | 1994 | 2 | 4 | 22 | 718,2 | 718,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | ул Лесной Городок д 22 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 717,6 | 717,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 329 | ул Лесной Городок д 23 | 1991 | 2 | 4 | 24 | 717,6 | 717,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | ул Лесной Городок д 24 | 1990 | 2 | 4 | 21 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | ул Лесной Городок д 25 | 1990 | 2 | 4 | 20 | 729,5 | 729,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | ул Лесной Городок д 26 | 1990 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | ул Лесной Городок д 27 | 1992 | 2 | 1 | 50 | 1253,9 | 1253,9 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | ул Лесной Городок д 28 | 2008 | 2 | 2 | 46 | 1188,8 | 1188,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | ул Лесной Городок д 29 | 1992 | 2 | 4 | 24 | 719,0 | 719,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | ул Лесной Городок д 29/а | 2013 | 3 | 2 | 24 | 554,9 | 554,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | ул Лесной Городок д 3 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 721,5 | 721,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | ул Лесной Городок д 4 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 719,4 | 719,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 339 | ул Лесной Городок д 5 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 717,6 | 717,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | ул Лесной Городок д 6 | 1990 | 2 | 4 | 24 | 726,5 | 726,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 341 | ул Лесной Городок д 7 | 1990 | 2 | 4 | 20 | 726,5 | 726,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 342 | ул Лесной Городок д 8 | 1990 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 343 | ул Лесной Городок д 9 | 1991 | 2 | 4 | 20 | 718,7 | 718,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 344 | ул Ломоносова д 1 | 1959 | 5 | 5 | 51 | 1454,6 | 1452,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | ул Ломоносова д 2 | 1957 | 5 | 5 | 50 | 1317,7 | 1400,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | ул Ломоносова д 4 | 1938 | 3 | 6 | 42 | 1151,0 | 1151,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | ул Менделеева д 14 | 1994 | 5 | 6 | 73 | 1298,0 | 1298,0 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 348 | ул Менделеева д 25 | 1989 | 5 | 7 | 110 | 1607,7 | 1607,7 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 349 | ул Менделеева д 5 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 614,4 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 350 | ул Менделеева д 6 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 613,6 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 351 | ул Мусохранова д 1 | 1985 | 5 | 4 | 57 | 696,5 | 696,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | ул Мусохранова д 7 | 1968 | 5 | 4 | 69 | 927,3 | 927,3 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 353 | ул Новокировский проезд д 10/а | 1973 | 5 | 2 | 42 | 502,7 | 502,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 354 | ул Новокировский проезд д 11 | 1954 | 2 | 3 | 18 | 0,0 | 951,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 355 | ул Новокировский проезд д 12 | 1959 | 2 | 2 | 11 | 0,0 | 445,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 356 | ул Новокировский проезд д 13 | 1954 | 2 | 3 | 18 | 0,0 | 939,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 357 | ул Новокировский проезд д 14 | 1959 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 447,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 358 | ул Новокировский проезд д 16 | 1959 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 445,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 359 | ул Новокировский проезд д 18 | 1959 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 446,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | ул Новокировский проезд д 20 | 1959 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 443,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 361 | ул Новокировский проезд д 3 | 1950 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 515,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 362 | ул Новокировский проезд д 3/а | 1988 | 2 | 1 | 8 | 275,3 | 275,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | ул Новокировский проезд д 3/б | 1990 | 3 | 2 | 12 | 335,5 | 335,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | ул Новокировский проезд д 4 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 441,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 365 | ул Новокировский проезд д 7/а | 1950 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 622,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 366 | ул Пирогова д 11 | 2012 | 10 | 3 | 108 | 806,3 | 806,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 367 | ул Пирогова д 11/2 | 1995 | 5 | 6 | 90 | 1271,5 | 1271,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | ул Пирогова д 13 | 2014 | 10 | 3 | 108 | 802,4 | 802,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 369 | ул Пирогова д 14 | 2016 | 3 | 2 | 27 | 456,7 | 456,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 370 | ул Пирогова д 16 | 2016 | 3 | 2 | 18 | 451,3 | 451,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | ул Пирогова д 18 | 2016 | 3 | 2 | 30 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | ул Пирогова д 2 | 2010 | 3 | 2 | 24 | 473,6 | 473,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 373 | ул Пирогова д 2/1 | 2008 | 3 | 1 | 12 | 213,9 | 213,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 374 | ул Пирогова д 2/2 | 2008 | 3 | 1 | 12 | 212,5 | 212,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 375 | ул Пирогова д 2/3 | 2012 | 3 | 2 | 27 | 480,6 | 480,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 376 | ул Пирогова д 20 | 2016 | 3 | 2 | 21 | 443,5 | 443,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | ул Пирогова д 22 | 2016 | 3 | 2 | 18 | 454,6 | 454,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 378 | ул Пирогова д 4 | 2010 | 3 | 2 | 24 | 478,5 | 478,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 379 | ул Пирогова д 4/1 | 2010 | 3 | 1 | 12 | 216,3 | 216,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 380 | ул Пирогова д 4/2 | 2010 | 3 | 1 | 9 | 213,1 | 213,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 381 | ул Пирогова д 4/3 | 2008 | 3 | 2 | 24 | 475,0 | 475,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 382 | ул Пирогова д 4/4 | 2012 | 3 | 2 | 30 | 476,2 | 476,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 383 | ул Пирогова д 4/5 | 2011 | 3 | 1 | 12 | 212,2 | 212,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 384 | ул Пирогова д 6 | 2009 | 3 | 2 | 24 | 473,0 | 473,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 385 | ул Пирогова д 6/1 | 2009 | 3 | 1 | 12 | 216,8 | 216,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 386 | ул Пирогова д 6/2 | 2009 | 3 | 1 | 12 | 215,1 | 215,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 387 | ул Пирогова д 6/3 | 2009 | 3 | 1 | 9 | 212,9 | 212,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 388 | ул Пирогова д 6/4 | 2008 | 3 | 2 | 24 | 474,0 | 474,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | ул Пирогова д 6/5 | 2009 | 3 | 1 | 12 | 216,0 | 216,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 390 | ул Пирогова д 9 | 2002 | 5 | 4 | 85 | 1077,2 | 1077,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 391 | ул Пирогова д 9/1 | 2011 | 10 | 4 | 148 | 1069,3 | 1069,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 392 | ул Пушкина д 1 | 1965 | 4 | 3 | 36 | 0,0 | 702,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 393 | ул Пушкина д 1/а | 1963 | 4 | 3 | 44 | 697,1 | 697,1 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 394 | ул Пушкина д 10 | 1979 | 5 | 4 | 59 | 697,0 | 697,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 395 | ул Пушкина д 11 | 1964 | 5 | 4 | 78 | 877,8 | 877,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 396 | ул Пушкина д 11/а | 1964 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 397 | ул Пушкина д 12 | 1990 | 5 | 6 | 74 | 1301,2 | 1301,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 398 | ул Пушкина д 13 | 1965 | 5 | 4 | 80 | 876,0 | 876,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | ул Пушкина д 14 | 1996 | 5 | 8 | 82 | 1549,4 | 1549,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | ул Пушкина д 15 | 1966 | 5 | 4 | 79 | 874,1 | 874,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | ул Пушкина д 19 | 1969 | 5 | 8 | 118 | 1449,6 | 1449,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 402 | ул Пушкина д 19/а | 1974 | 5 | 6 | 88 | 1102,8 | 1102,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 403 | ул Пушкина д 2 | 1978 | 5 | 4 | 55 | 706,8 | 706,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 404 | ул Пушкина д 21 | 1969 | 5 | 6 | 83 | 1105,2 | 1105,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 405 | ул Пушкина д 3 | 1964 | 4 | 3 | 34 | 0,0 | 692,5 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 406 | ул Пушкина д 3/а | 1963 | 4 | 3 | 48 | 713,0 | 697,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 407 | ул Пушкина д 4 | 1977 | 5 | 4 | 60 | 687,0 | 687,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 408 | ул Пушкина д 5 | 1965 | 5 | 6 | 116 | 1395,8 | 1449,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 409 | ул Пушкина д 50 | 1960 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 354,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 410 | ул Пушкина д 6 | 1974 | 5 | 6 | 90 | 1116,8 | 1116,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | ул Пушкина д 64/1 | 2015 | 3 | 2 | 15 | 479,6 | 479,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 412 | ул Пушкина д 68 | 1974 | 5 | 4 | 59 | 690,5 | 690,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | ул Пушкина д 70 | 1973 | 5 | 6 | 88 | 1116,5 | 1116,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 | ул Пушкина д 72 | 1976 | 5 | 4 | 60 | 692,9 | 692,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 415 | ул Пушкина д 76 | 1928 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 471,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 416 | ул Пушкина д 8 | 1977 | 5 | 4 | 58 | 687,6 | 687,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 417 | ул Пушкина д 80 | 1972 | 5 | 6 | 85 | 1109,8 | 1109,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 418 | ул Пушкина д 82 | 1976 | 5 | 4 | 59 | 690,0 | 690,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 | ул Пушкина д 88 | 1972 | 5 | 1 | 157 | 1219,1 | 1219,1 | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | ул Розы Люксембург д 21 | 1990 | 5 | 6 | 90 | 1298,5 | 1298,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | ул Розы Люксембург д 25 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 397,8 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 422 | ул Розы Люксембург д 27 | 1931 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 409,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 423 | ул Розы Люксембург д 29 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 410,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 | ул Розы Люксембург д 37 | 1959 | 4 | 3 | 26 | 876,9 | 876,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 425 | ул Розы Люксембург д 39 | 1980 | 5 | 4 | 60 | 704,8 | 704,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | ул Розы Люксембург д 41 | 1980 | 5 | 4 | 60 | 712,5 | 712,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | ул Розы Люксембург д 43 | 1980 | 5 | 4 | 60 | 703,6 | 703,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 | ул Розы Люксембург д 47 | 1985 | 9 | 1 | 36 | 342,3 | 342,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 429 | ул Спасстанция д 2 | 1986 | 2 | 0 | 2 | 27,4 | 134,4 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 430 | ул Спасстанция д 2/а | 1994 | 5 | 3 | 49 | 808,0 | 808,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | ул Спасстанция д 28 | 1937 | 2 | 4 | 24 | 0,0 | 628,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 432 | ул Спасстанция д 30 | 2015 | 3 | 3 | 36 | 837,1 | 837,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | ул Спасстанция д 6 | 1998 | 5 | 4 | 63 | 1117,5 | 1117,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | ул Спасстанция д 8/б | 2010 | 3 | 2 | 24 | 480,9 | 480,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 435 | ул Суворова д 10 | 1981 | 5 | 4 | 70 | 1076,6 | 1076,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 436 | ул Суворова д 12/1 | 1987 | 9 | 2 | 52 | 505,8 | 505,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - |
| 437 | ул Суворова д 12/2 | 1987 | 9 | 2 | 50 | 505,8 | 505,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - |
| 438 | ул Суворова д 12/а | 1981 | 5 | 6 | 90 | 1273,6 | 1273,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | ул Суворова д 14 | 1983 | 5 | 4 | 70 | 1087,7 | 1087,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 440 | ул Суворова д 16 | 1987 | 5 | 5 | 80 | 1188,5 | 1188,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 441 | ул Суворова д 272 | 1997 | 5 | 4 | 50 | 880,5 | 880,5 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 442 | ул Суворова д 5 | 1973 | 5 | 4 | 58 | 688,0 | 688,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 443 | ул Суворова д 6 | 1973 | 5 | 4 | 56 | 924,8 | 924,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 | ул Суворова д 7 | 1973 | 5 | 4 | 59 | 693,2 | 693,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 445 | ул Суворова д 7/а | 2014 | 3 | 2 | 24 | 555,4 | 555,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | ул Суворова д 8 | 1975 | 5 | 4 | 60 | 692,9 | 692,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 447 | ул Суворова д 9 | 1984 | 5 | 7 | 110 | 1606,4 | 1606,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 | ул Топкинская д 10/1 | 1974 | 5 | 1 | 92 | 1121,2 | 1121,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 449 | ул Топкинская д 10/2 | 1975 | 5 | 1 | 83 | 1125,4 | 1125,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | ул Топкинская д 14 | 1978 | 5 | 4 | 60 | 690,8 | 690,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 451 | ул Топкинская д 144/1 | 2015 | 3 | 2 | 30 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 452 | ул Топкинская д 144/2 | 2015 | 3 | 2 | 24 | 443,4 | 443,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | ул Топкинская д 144/3 | 2015 | 3 | 2 | 30 | 476,8 | 476,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 454 | ул Топкинская д 148/1 | 2015 | 9 | 3 | 117 | 807,8 | 807,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 455 | ул Топкинская д 148/2 | 2016 | 9 | 3 | 105 | 806,4 | 806,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 456 | ул Топкинская д 153 | 1987 | 2 | 3 | 16 | 609,2 | 609,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | ул Топкинская д 155 | 1986 | 2 | 3 | 18 | 0,0 | 609,0 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 458 | ул Топкинская д 16 | 1981 | 5 | 1 | 188 | 1072,5 | 1072,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 459 | ул Топкинская д 160/а | 1991 | 2 | 3 | 18 | 0,0 | 608,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 | ул Топкинская д 18 | 1990 | 9 | 4 | 117 | 1067,8 | 1068,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 461 | ул Топкинская д 6/1 | 1975 | 5 | 1 | 85 | 1132,5 | 1132,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 462 | ул Топкинская д 6/2 | 1975 | 5 | 1 | 85 | 1127,4 | 1127,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | ул Топкинская д 6/3 | 1975 | 5 | 1 | 88 | 1120,8 | 1120,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 464 | ул Туснолобовой д 27 | 2003 | 5 | 6 | 120 | 1612,5 | 1612,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | ул Туснолобовой д 29 | 1990 | 5 | 6 | 100 | 1499,9 | 1489,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 466 | ул Туснолобовой д 31 | 1988 | 5 | 7 | 110 | 1671,8 | 1671,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 467 | ул Ульяновская д 3 | 1973 | 5 | 4 | 69 | 915,2 | 932,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 468 | ул Ульяновская д 4 | 1971 | 5 | 4 | 64 | 881,1 | 881,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 469 | ул Чекмарева д 13 | 1996 | 5 | 6 | 84 | 1305,1 | 1305,1 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | ул Чекмарева д 17 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 561,7 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 471 | ул Чекмарева д 19 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 548,9 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 472 | ул Чекмарева д 21 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,6 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 473 | ул Чекмарева д 23 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,4 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 474 | ул Чекмарева д 28 | 1963 | 4 | 2 | 32 | 451,5 | 451,5 | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 475 | ул Шевцовой д 1 | 1972 | 5 | 2 | 40 | 496,7 | 519,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 476 | ул Шевцовой д 10 | 1970 | 5 | 6 | 88 | 1119,3 | 1119,3 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 477 | ул Шевцовой д 3 | 1971 | 5 | 4 | 69 | 937,2 | 937,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 | ул Шевцовой д 8 | 1970 | 5 | 6 | 89 | 1105,2 | 1105,2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 479 | ул Шевцовой д 9 | 1968 | 5 | 2 | 35 | 501,8 | 501,8 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | ул Шилина д 9 | 1989 | 5 | 8 | 120 | 1740,7 | 1740,7 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 481 | ул Шишлянникова д 1 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 444,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 482 | ул Шишлянникова д 10 | 1964 | 4 | 2 | 31 | 0,0 | 450,9 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 483 | ул Шишлянникова д 12 | 1964 | 4 | 2 | 28 | 0,0 | 450,2 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 484 | ул Шишлянникова д 14 | 1968 | 5 | 2 | 32 | 508,3 | 508,3 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 485 | ул Шишлянникова д 2 | 1986 | 2 | 2 | 8 | 724,6 | 487,6 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 486 | ул Шишлянникова д 3 | 1963 | 4 | 2 | 32 | 0,0 | 452,6 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 487 | ул Энгельса д 1 | 1961 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 440,7 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 488 | ул Энгельса д 5 | 2012 | 3 | 4 | 48 | 958,4 | 958,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 489 | ул Энгельса д 8 | 1935 | 4 | 4 | 29 | 391,5 | 391,5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 490 | ул Юргинская д 10 | 1983 | 5 | 7 | 102 | 1433,7 | 1433,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 491 | ул Юргинская д 14 | 1983 | 5 | 7 | 102 | 1368,0 | 1368,0 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 492 | ул Юргинская д 4/1 | 1995 | 5 | 4 | 60 | 866,7 | 866,7 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 493 | ул Юргинская д 4/2 | 1995 | 9 | 2 | 69 | 716,9 | 716,9 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 494 | ул Юргинская д 6 | 1983 | 5 | 1 | 89 | 1148,1 | 1148,1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 495 | ул Юргинская д 8 | 1999 | 10 | 2 | 86 | 856,4 | 856,4 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |